# УТВЕРЖДЕНА

# приказом Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта

# от «08» февраля 2023 г. № 28-П

ИНСТРУКЦИЯ

по поиску и спасанию

в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания

Ростов-на-Дону

2023 г.

Лист согласования

Инструкции по поиску и спасанию в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания

СОГЛАСОВАНО

Командующий 4 А ВВС и ПВО ЮВО

Генерал-лейтенант	       		           	       Н.В. Гостев

« 03 » февраля 2023 г.

| № п/п | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список сокращений | 04-06 |
|  | I. Общие положения |  |
|  | 1.1. Цели и назначение Инструкции по поиску и спасанию в Южной зоне АКПС | 07 |
|  | 1.2. Документы, в соответствии с которыми разработана Инструкция | 07-10 |
|  | 1.3. Ответственность должностных лиц за организацию поиска и спасания в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания и в районе аэродрома | 10 |
|  | 1.4. Климатогеографические и гидрометеорологические условия в Южной зоне АКПС | 11 |
| 2 | II. Порядок организации поиска и спасания |  |
|  | 2.1. Границы Южной зоны авиационно-космического поиска и спасания | 11-12 |
|  | 2.2. Порядок оповещения о спуске с орбиты искусственного спутника Земли спускаемого аппарата, спуске при аварии ракеты-носителя | 12-13 |
|  | 2.3. Дежурные силы и средства их принадлежность, время готовности к вылету (выходу). Состав, дислокация и радиусы действий поисково-спасательных воздушных судов | 13-17 |
|  | 2.4. Порядок несения дежурства и привлечения дежурных сил и средств к проведению поисково-спасательной операции (работы) | 17-21 |
|  | 2.5. Порядок взаимодействия при организации и осуществлении поиска и спасания | 21-22 |
|  | 2.6. Порядок привлечения сил и средств для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 22-23 |
|  | 2.7. Перечень должностных лиц и органов, имеющих право давать распоряжение на подъем дежурных по поиску и спасанию сил и средств при получении сигнала о бедствии и проверках их готовности | 23 |
| 3 | III. Порядок организации управления и связи |  |
|  | 3.1. Порядок аварийного оповещения, приема и передачи сообщений о бедствии | 24-26 |
|  | 3.2. Действия расчетов координационного центра поиска и спасания, органов обслуживания воздушного движения (управления полетами) и экипажа поисково-спасательного воздушного судна при получении сообщений об авиационном событии | 27-32 |
|  | 3.3. Организация управления дежурными силами и дополнительно привлекаемыми силами и средствами для проведения поисково-спасательной операции (работы) | 33-38 |
| 4 | 3.5. Организация связи | 39 |
|  | IV. Обязанности должностных лиц, участвующих в организации авиационного поиска и спасания |  |
|  | 4.1. Начальник Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | 40 |
|  | 4.2. Начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания | 40 |
|  | 4.3. Директор федерального казенного учреждения «Южный АПСЦ» | 41 |
|  | 4.4. Начальник координационного центра поиска и спасания (КЦПС) ФКУ «Южный АПСЦ» | 42 |
|  | 4.5. Начальник смены координационного центра поиска и спасания ФКУ «Южный АПСЦ» | 42 |
|  | 4.6. Диспетчер координационного центра поиска и спасания ФКУ «Южный АПСЦ» | 43 |
|  | 4.7. Руководитель авиационного предприятия и организации государственной и экспериментальной авиации, чьи силы и средства привлекаются к проведению ПСО (Р) | 44 |
|  | 4.8. Персонал органов обслуживания воздушного движения (управления полетами) соответствующего района Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации | 45 |
|  | 4.9. Оператор аэродрома базирования ПСВС | 46 |
| 5 | 4.10. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления | 47 |
| 6 | V. Приложения к Инструкции | 48-66 |
|  | VI. Листы изменений и дополнений | 67-68 |

Содержание

# Список сокращений

АДЦ – аэродромный диспетчерский центр;

АКЦПС – авиационный координационный центр поиска и спасания, с правами вспомогательного (г. Симферополь);

АРК – автоматический радиокомпас;

АРМ – аварийный радиомаяк;

АС – авиационное событие;

АСК – аварийно-спасательная команда;

АСФ – аварийно-спасательное формирование;

АФТН – сеть авиационной фиксированной электросвязи;

ВС – воздушное судно;

ВТ – воздушная трасса;

# ВЦПС – вспомогательный центр поиска и спасания;

# ГКЦПС – Главный авиационный координационный центр поиска и спасания;

# ГОГУ – Главная оперативная группа управления;

ГУ МЧС России – Главное управление МЧС России;

ГУВД – главные управления МВД России;

# ЕС АКПС – единая система авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации;

Зона ЕС ОрВД – зона Единой системы организации воздушного движения;

ИВП – использование воздушного пространства;

ИСЗ – искусственный спутник земли;

Командующий 4 А ВВС и ПВО ЮВО – командующий 4 армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа;

КОСПАС-САРСАТ – космическая система поиска аварийных судов - спутниковая система слежения, используемая для поиска и спасания;

КРЛ — командная радиолиния связи с бортом космического объекта;

КП – командный пункт;

# КТА – контрольная точка аэродрома;

# КЦПС – авиационный координационный центр поиска и спасания (г. Ростов-на-Дону);

МСКЦ (МСПЦ) – морской спасательно-координационный центр (морской спасательный подцентр);

НПСК – наземная поисково-спасательная команда;

ОВД (управления полетами) – обслуживание воздушного движения (управления полетами);

# ООАКПС – отдел организации авиационно-космического поиска и спасания;

Оперативный орган ЕС ОрВД – оперативный орган Единой системы организация воздушного движения Российской Федерации;

ПСВС – поисково-спасательное воздушное судно;

ПСО – поисково-спасательное обеспечение;

ПСО (Р) – поисково-спасательная операция (работа);

РДЦ РегЦ ЕС ОрВД – районный диспетчерский центр регионального центра Единой системы организации воздушного движения;

РегЦ ЕС ОрВД – региональный центр Единой системы организации воздушного движения;

РЛЧС – руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации;

Росавиация – Федеральное агентство воздушного транспорта;

РП – руководитель полетов аэродрома (района);

РП АДЦ – руководитель полетов аэродромного диспетчерского центра;

РП РДЦ – руководитель полетов районного диспетчерского центра;

РПИ – район полетной информации;

РПСБ – региональная поисково-спасательная база;

РТС – радиотехнические средства;

Руководитель ПСО (Р) – руководитель поисково-спасательной операции (работы);

РН – ракета носитель;

СА – спускаемый аппарат;

САС – система аварийного спасания;

# силы и средства – поисковые и аварийно-спасательные силы и средства;

СПДГ – спасательная парашютно-десантная группа;

# СУ-Р – спусковое устройство (роликовое);

ТПК – транспортный пилотируемый корабль;

ТЦУ 4 А ВВС и ПВО ЮВО – территориальный центр управления 4 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа;

Требования – приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № 148 «Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб Единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а также экипажей воздушных судов к выживанию в условиях автономного существования, состава наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, перечня оборудования, аварийно-спасательного имущества и снаряжения для оснащения поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, требований к оснащению помещений на аэродроме для экипажей поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, методики выполнения радиотехнического и визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, сигналов, применяемых при проведении поисково-спасательных операций (работ), сроков проведения поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с использованием радиотехнических средств»;

ФКУ «Южный АПСЦ» – Федеральное казенное учреждение «Южный авиационный поисково-спасательный центр»;

ЦП ИВП РегЦ ЕС ОрВД – Центр планирования и координирования использования воздушного пространства регионального центра Единой системы организации воздушного движения;

ЦПИ – центр полетной информации;

ЦУА 4 А ВВС и ПВО – Центр управления авиацией 4 армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

Южная зона АКПС – Южная зона авиационно-космического поиска и спасания;

Южное МТУ Росавиации – Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта;

NOTAM – извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов;

UTC – всемирное координированное время.

I. Общие положения

# Цели и назначение Инструкции по поиску и спасанию

# в Южной зоне АКПС

Настоящая Инструкция определяет порядок организации и осуществления поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, а также поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов, порядок организации взаимодействия региональных органов и служб единой системы, порядок взаимодействия этих органов и служб с поисково-спасательными службами других федеральных органов исполнительной власти, с органами ОВД (управления полетами) и органами пользователей воздушного пространства Российской Федерации в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания.

# 1.2. Документы, в соответствии с которыми разработана Инструкция

1.2.1. Правовым основанием для разработки Инструкции является:

- Воздушный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 19 февраля 1997 г. № 60-ФЗ, одобрен Советом Федерации 5 марта 1997 г. 
(с изменениями и дополнениями);

- Положение о Единой системе авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 538;

- Федеральные авиационные правила поиска и спасания в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 530;

- Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. № 128;

- Федеральные авиационные правила «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 293;

- Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
20 октября 2014 г. № 297;

- Федеральные авиационные правила «Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 517;

- Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № 494;

- Правила предоставления из федерального бюджета субсидий авиационным предприятиям и организациям экспериментальной авиации на возмещение затрат при осуществлении ими поисково-спасательных операций (работ) и (или) участии в их обеспечении, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 г. № 1440;

- Положение о Единой системе организации воздушного движения в российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 901;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. 
№ 401-р;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № 148 «Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб Единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а также экипажей воздушных судов к выживанию в условиях автономного существования, состава наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, перечня оборудования, аварийно-спасательного имущества и снаряжения для оснащения поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, требований к оснащению помещений на аэродроме для экипажей поисково-спасательных воздушных судов, наземных поисково-спасательных команд и спасательных парашютно-десантных групп, методики выполнения радиотехнического и визуального поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, сигналов, применяемых при проведении поисково-спасательных операций (работ), сроков проведения поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей с использованием радиотехнических средств» (далее – Требования);

- Положение о функциональной подсистеме поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
4 октября 2012 г. № 368;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2020 г. № 248 «Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А и С воздушного пространства»;

- Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 25 декабря 2019 г. 
№ 1414-П «Об утверждении положения об оперативных органах Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации и типовых структурных схем оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»;

приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 28 сентября 2020 г. № 1224-П «Об утверждении перечня оперативных органов единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»;

- Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
9 июля 2012 г. № 208;

- Требования к структуре и содержанию инструкции по поиску и спасанию в зоне авиационно-космического поиска и спасания, утвержденные приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 21 июня 2011 г. № 350;

- Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 8 ноября 
2022 г. № 795-П «Об определении мест дислокации поисковых и аварийно-спасательных сил и средств на территории Российской Федерации, общего количества и типов дежурных поисково-спасательных воздушных судов»;

- Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 5 июня 2009 г. № 123 «Об утверждении требований к структуре и содержанию инструкций экипажу поисково-спасательного воздушного судна, наземной поисково-спасательной команде, спасательной парашютно-десантной группе и Порядка передачи информации о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, в авиационный координационный центр поиска и спасания»;

- Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 
1944 г.):

Приложение 11 «Обслуживание воздушного движения»;

Приложение 12 «Поиск и спасание»;

Приложение 14 «Аэродромы».

- Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 24 января 2013 г. № 13;

- Инструкция по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 171.

1.2.2. Организация поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения), а также взаимодействие органов и служб ЕС АКПС с органами и службами заинтересованных министерств и ведомств при поиске и эвакуации осуществляется в соответствии нормативными документами:

- Положение по организации поисково-спасательного обеспечения полетов космических объектов, утвержденное приказом Федеральной аэронавигационной службы, Министра обороны Российской Федерации, Федерального космического агентства от 6 августа 2007 г. № 73/311/76;

- Инструкция по поисково-спасательному обеспечению полета Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз», утвержденная приказом Федеральной аэронавигационной службы 
от 3 апреля 2007 г. № 22;

- установочные документы, в части организации поисково-спасательного обеспечения полетов государственной авиации, разработанные в 4 А ВВС и ПВО ЮВО.

1.2.3. Положения инструкции не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, установленных нормативно-правовыми актами.

1.3. Ответственность должностных лиц за организацию поиска и спасания в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания и 
в районе аэродрома

1.3.1. Ответственным за организацию и осуществление поиска и спасания, поисково-спасательного обеспечения и руководителем поисково-спасательными операциями (работами) в Южной зоне АКПС является начальник Южного МТУ Росавиации.

Организация функционирования ЕС АКПС в Южной зоне АКПС осуществляется:

- региональным руководящим органом ЕС АКПС – Южным МТУ Росавиации;

- региональным оперативным органом ЕС АКПС – КЦПС (АКЦПС) ФКУ «Южный АПСЦ»;

- местными оперативными органами ЕС АКПС – органами ОВД (управления полетами).

1.3.2. Ответственным за организацию и осуществление поиска и спасания, поисково-спасательного обеспечения и руководителем ПСО (Р) в Южной зоне АКПС в случаях проведения контртеррористических операций и ведения военных действий является командующий 4 А ВВС и ПВО ЮВО.

1.3.3. Ответственным за обеспечение руководства проведением ПСО (Р) в Южной зоне АКПС, оснащение ПСВС гражданской авиации аварийно-спасательным имуществом и снаряжением является директор Федерального казенного учреждения «Южный авиационный поисково-спасательный центр».

Ответственным за оснащение авиационных сил поиска и спасания государственной и экспериментальной авиации аварийно-спасательным имуществом и снаряжением являются руководители организаций государственной и экспериментальной авиации.

1.3.4. Ответственными за содержание в постоянной готовности к проведению ПСО (Р):

- ПСВС и их экипажей и СПДГ (НПСК) являются руководители авиационных предприятий, силы и средства которых привлекаются к ПСО (Р);

- ПСВС и их экипажей и СПДГ (НПСК) являются руководители организаций государственной и экспериментальной авиации, силы и средства которых привлекаются к ПСО (Р).

1.3.5. Ответственными за организацию и проведение аварийно-спасательных работ, постоянную готовность сил и средств на аэродроме (посадочной площадке) и в районе аэродрома (посадочной площадки) является оператор аэродрома гражданской авиации или организация, осуществляющая эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, либо уполномоченный федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации.

1.3.6. Организации, взаимодействующие при проведении поиска и спасания в Южной зоне АКПС обмениваются справочными данными об оперативных органах, а также размещают на официальных сайтах этих организаций (Приложение № 1).

1.4. Климатогеографические и гидрометеорологические условия

в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания

Климатические и гидрометеорологические условия территории Южной зоны авиационно-космического поиска и спасания  разнообразны и характеризуются наличием степей, лесостепей, полупустынь и горной местности.

Речная сеть принадлежит бассейнам Черного, Азовского и Каспийского морей. На большинстве рек построены гидротехнические узлы и созданы искусственные водохранилища (Цимлянское, Волгоградское, Веселовское, Краснодарское). Климат от резкоконтинентального на севере зоны меняется до субтропического на юге. Средняя температура января на севере – 12оС, средняя температура июля на юге + 29оС.

Погодные условия изменчивы. В летний период часто бывают грозы, в осенние и зимние месяцы наблюдается большое количество дней с туманами и низкой облачностью.

По климатическим условиям территория зоны авиационно-космического поиска и спасания является достаточно сложной для организации и проведения поисково-спасательных работ, что предъявляет высокие требования к подготовке экипажей поисково-спасательных воздушных судов, спасателей спасательных парашютно-десантных групп (далее - СПДГ)  и наземных поисково-спасательных команд (далее – НПСК).

II. Порядок организации поиска и спасания

2.1. Границы Южной зоны АКПС. Границы запасных полигонов посадки космических объектов и их аппаратов

2.1.1. Границы Южной зоны авиационно-космического поиска и спасания совпадают с границами Ростовской и Симферопольской зон ЕС ОрВД.

Координаты Ростовской зоны ЕС ОрВД:

492200с 0401000в, 504500с 0430200в, 510600с 0434600в, 511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 502700с 0473100в, далее по государственной границе до 462224с 0491112в, 462130с 0491148в, 461800с 0491600в, 461400с 0492600в, 460800с 0492600в, 455500с 0493000в, 425000с 0493000в, 423800с 0500000в, 415024с 0483542в, далее по государственной границе до 432300с 0400042в, 431118с 0395500в, 415400с 0402000в, 424100с 0374300в, 424400с 0361600в, 443100с 0364000в, 445800с 0363600в, 451200с 0363200в, 452400с 0364100в, 460000с 0370100в, 464700с 0373000в, 465900с 0382000в, 470642с 0381324в, далее по государственной границе до 492200с 0401000в.

Координаты Симферопольской зоны ЕС ОрВД:

454500с 0345800b, 460900с 0360000b, 460000с 0370100b, 452400с 0364100b, 451200с 0363200b, 445800с 0363600b, 443100с 0364000b, 424400с 0361600b, 424700с 0340000в, 424800с 0304500b, 434100с 0303200b, 441500с 0302400b, 444600с 0300900b, 455400с 0322500b, 454900с 0324700b, 455400с 0330600b, 455600с 0332700в, 455900с 0332900b, далее по государственной границе до 454500с 0345800b.

2.1.2. Границы запасных полигонов посадки космических объектов и их аппаратов ограничены географическими точками с координатами:

Посадка спускаемых аппаратов космических объектов, запускаемых с космодрома Байконур, возможна с 4-го и 5-го суточных витков на запасном западном космическом полигоне № 2, имеющим координаты:

515000с 0403000в, 453000с 0410000в,  431000с 04630000в, 504000с 0473000в, 515000с 0403000в.

2.2. Порядок оповещения о спуске с орбиты искусственного спутника Земли спускаемого аппарата, спуске при аварии ракеты-носителя

2.2.1. Границы запасных полигонов посадки космических объектов и их аппаратов указаны в инструкции по поисково-спасательному обеспечению полетов Международной космической станции с транспортным пилотируемыми кораблями «Союз», утвержденной приказом Федеральной аэронавигационной службы 
от 3 апреля 2007 г. № 22, (трасса выведения космических объектов и их аппаратов не проходит через Южную зону АКПС).

2.2.2. Спуски СА по степени срочности подразделяются на:

штатный - запланированный программой полета спуск СА с орбиты ИСЗ в один из 13 районов, принятых на основании документации Генерального конструктора, расположенных на основном полигоне посадки, в основную и резервную дату;

досрочный - преждевременный спуск СА с орбиты ИСЗ в один из 13 районов, расположенных на основном полигоне посадки, когда решение о посадке принимается в процессе полета, и все необходимые работы по обеспечению посадки проводятся по штатной установленной схеме с возможным переносом посадки на следующие сутки или виток;

срочный - преждевременный спуск СА с орбиты ИСЗ на любом витке полета, когда решение о прекращении полета принимает Государственная комиссия по данным ГОГУ, либо космонавты с уведомлением ГОГУ с обеспечением посадки на основной или запасной полигон, определенный расчетным путем в соответствии с техническими возможностями посадки, или в любую точку земной поверхности вдоль трассы полета.

Прекращение полета РН на активном участке выведения при аварии производится как автоматически - по командам системы управления и САС, так и по команде через КРЛ. САС взводится за 30 минут до старта РН после разведения ферм обслуживания.

2.2.3. Данные о посадке СА передаются из ГОГУ в ГКЦПС, с последующим письменным подтверждением.

В случае возникновения аварийной ситуации на ТПК команду на начало ПСО (Р) начальник оперативной группы Росавиации получает от руководителя группы «Т» (ГОГУ на старте), немедленно сообщает об аварии руководителю ПСО (Р) и руководителю ПСО (Р) в районе поиска и спасания.

Информация о факте аварии на участке выведения и расчетный район посадки СА передаются из ГОГУ в ГКЦПС - немедленно, а фактический район посадки - не позднее, чем через 30 минут после приземления (приводнения) СА.

Силы и средства, привлекаемые к проведению ПСО (Р) в Южной зоне АКПС, должны быть подготовлены к проведению поиска СА, эвакуации и оказанию помощи космонавтам. Порядок их применения - согласно решению руководителя ПСО (Р) в зоне поиска, с координацией действий с ГКЦПС.

2.2.4. При получении информации от ГКЦПС о возникновении аварийной ситуации, начальник смены КЦПС ФКУ «Южный АПСЦ» незамедлительно информирует руководителя ПСО (Р) – начальника Южного МТУ Росавиации, местный оперативный орган – в предполагаемом районе поиска, через РП АДЦ объявляет сигнал «Тревога» для экипажа ПСВС и СПДГ ближайшего к району поиска, оповещает по действующим каналам связи ЦУА 4 А ВВС и ПВО ЮВО, организует взаимодействие с ЦУКС МЧС России по субъекту Российской Федерации, территориальными подразделениями МВД России, ФСБ России.

В условиях препятствующих вылету ПСВС (сложные метеорологические условия, отсутствие в районе поиска ПСВС и т.д.), организует взаимодействие с оператором аэродрома гражданской авиации (старшим авиационным начальником аэродрома государственной авиации), ближайшего к району поиска, в целях организации немедленного сбора и выхода в район поиска НПСК.

О выполненных мероприятиях и поступающей от ГКЦПС информации, начальник смены КЦПС докладывает начальнику Южного МТУ Росавиации и уведомляет командование 4 А ВВС и ПВО ЮВО.

Информацию о вылете (выходе) авиационных сил поиска и спасания, результатах поиска и эвакуации экипажа СА начальник смены КЦПС немедленно передает в ГКЦПС ЕС АКПС.

2.3. Дежурные силы и средства их принадлежность, время готовности к вылету (выходу). Состав, дислокация и радиусы действий поисково-спасательных воздушных судов

2.3.1. Поиск и спасание в Южной зоне АКПС осуществляется несущими дежурство поисковыми и аварийно-спасательными силами и средствами.

2.3.2. В Южной зоне АКПС организуется дежурство:

а) персонала авиационного координационного центра поиска и спасания (КЦПС (АКЦПС));

б) персонала органов обслуживания воздушного движения, входящих в состав филиалов «Аэронавигация Юга» и «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также персонал органов пользователей воздушного пространства – органов ОВД (управления полетами), не входящие в состав филиалов, и персонала оперативных органов.

в) поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, в составе:

- ПСВС и их экипажей авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации;

- СПДГ;

- НПСК;

- АСК операторов аэродромов в пределах границ района аэродрома.

2.3.3. К несению дежурства в Южной зоне АКПС привлекаются ВС, оснащенные оборудованием, аварийно-спасательным имуществом и снаряжением в соответствии с перечнем, который указан в приложении № 7 к Требованиям.

ПСВС оснащаются оборудованием, аварийно-спасательным имуществом и снаряжением РПСБ, от которой назначается СПДГ, а в тех местах дислокации ПСВС где СПДГ отсутствует, ПСВС оснащаются оборудованием, аварийно-спасательным имуществом и снаряжением организаций гражданской государственной и экспериментальной авиации, от которой выделяется ПСВС.

2.3.4. Экипажи ПСВС должны знать:

- сроки проведения авиационного поиска и спасания воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, с использованием радиотехнических средств (далее - РТС) поиска;

- методику выполнения радиотехнического и визуального поиска воздушных судов терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море;

- порядок приема и передачи сигналов бедствия, а также сигналы, применяемые при проведении ПСО (Р);

- правила использования поисковой аппаратуры, аварийных радиостанций и ведения радиосвязи с терпящими бедствие, другими поисковыми экипажами и НПСК;

- правила десантирования СПДГ и грузов (командир воздушного судна, назначенный на десантирование, должен быть подготовлен к полетам на десантирование в соответствии с программой подготовки летного состава на воздушном судне данного типа и иметь соответствующий допуск).

Экипажи ПСВС должны уметь:

- применять существующие методы радиотехнического и визуального поиска;

- взаимодействовать с авиационными силами поиска и спасания, участвующими в ПСО (Р);

- вести радиосвязь с экипажами ПСВС, пунктами управления ПСО (Р) и взаимодействующими силами и средствами, осуществляющими ПСО (Р);

- десантировать СПДГ, аварийно-спасательное имущество и снаряжение.

Вертолеты, кроме того, должны быть оборудованы поисковыми фарами, спускоподъемными устройствами и иметь приспособление для применения спускового устройства (далее – СУ-Р).

2.3.5. Экипажи ПСВС должны иметь специальную подготовку, допуск к проведению ПСО (Р) днем и ночью в различных метеоусловиях, допуски к десантированию спасателей и грузов с помощью парашютов и спусковых устройств, а экипажи поисково-спасательных вертолетов и самолетов Ан-2, кроме того, допуск к выполнению посадок на площадки, подобранные с воздуха, а также к эвакуации пострадавших.

2.3.6. Экипажи ПСВС, СПДГ и НПСК при несении дежурства должны размещаться в помещениях, соответствующих установленным требованиям к оснащению помещений на аэродроме для экипажей ПСВС, НПСК и СПДГ которые указаны в приложении № 5 к Требованиям.

Региональные поисково-спасательные базы должны быть оснащены специальной техникой, аварийно-спасательным имуществом и снаряжением в соответствии с перечнем, который указан в приложении № 6 к Требованиям.

2.3.7. Дежурные ПСВС должны иметь заправку топливом, обеспечивающую радиус действия не менее 280 километров для Ми-8, Ка-32, 320 километров для 
Ан-2, 900 километров для Ан-26, и запас полетного времени на поиск и эвакуацию потерпевших бедствие не менее 40 минут. Вертолеты, кроме того, должны быть оборудованы поисковыми фарами, спускоподъемными устройствами и иметь приспособление для применения СУ-Р.

2.3.8. Нормативное время вылета дежурных ПСВС (выходу НПСК) с момента объявления сигнала оповещения («Готовность» или «Тревога»):

30 минут – летом;

45 минут – зимой.

СПДГ по сигналу оповещения прибывает к дежурному ПСВС, осуществляет подготовку снаряжения и оборудования с тем, чтобы обеспечить вылет ПСВС в нормативное время. При необходимости проводится загрузка дополнительного оборудования (снаряжения, техники и т.д.) в зависимости от района поиска и характера местности.

Члены НПСК по сигналу оповещения прибывают к месту сбора или квадрат, указанный при оповещении, в состоянии готовности к выезду на ПСО (Р).

2.3.9. Переход на нормативное время вылета ПСВС определяется распорядительным документом руководителя авиационного предприятия, организации государственной и экспериментальной авиации, от которых привлекаются силы и средства по окончании работ по подготовке авиационной техники к эксплуатации в весенне-летнем и осенне-зимнем периоде.

2.3.10. О переходе на нормативное время вылета ПСВС руководители авиационных предприятий, организаций государственной и экспериментальной авиации письменно информируют КЦПС и Южное МТУ Росавиации.

2.3.11. Подготовка НПСК к выходу в район бедствия определяется руководителями авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, исходя из климатогеографических особенностей районов базирования, времени суток, удаления мест размещения спасателей от места сбора и способа их доставки.

2.3.12. СПДГ создаются в региональных поисково-спасательных базах ФКУ «Южный АПСЦ», на которые возложено осуществление поиска и спасания.

Состав СПДГ указан в приложении № 4 к Требованиям.

2.3.13. В состав СПДГ назначаются не менее 3 авиационных спасателей, подготовленных к десантированию к месту бедствия с аварийно-спасательным имуществом и снаряжением парашютным способом (днем в простых и сложных метеоусловиях, ночью в простых метеоусловиях) и беспарашютным способом (в том числе с помощью специальных спусковых устройств, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях), к оказанию первой помощи пострадавшим и эвакуации их с места бедствия.

2.3.14. СПДГ принимает участие в осуществлении визуального поиска совместно с экипажем ПСВС в секторе определенным командиром экипажа. После обнаружения ВС, потерпевшего бедствие, и (или) его экипажа или пассажиров осуществляется десантирование СПДГ. Способ десантирования определяет командир экипажа совместно со старшим СПДГ.

2.3.15. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на аэродроме и в районе аэродрома оператором аэродрома создается аварийно-спасательная команда, оснащенная аварийно-спасательными средствами.

Основной задачей АСК являются действия по тушению пожара и ликвидации ЧС (проведению аварийно-спасательных работ и неотложных работ) на аэродроме и в районе аэродрома, в первую очередь с целью спасения находящихся на борту ВС людей.

2.3.16. На аэродромах государственной и экспериментальной авиации для проведения наземного поиска и спасания пассажиров и экипажей ВС, терпящих или потерпевших бедствие, создаются НПСК.

В состав НПСК, формируемых в организациях государственной и экспериментальной авиации, входят 8 - 10 человек: специалист по самолету и двигателю, по авиационному оборудованию, по средствам аварийного покидания самолета, по авиационному вооружению, по радиоэлектронному оборудованию, медицинский работник, радист и пожарный.

СПДГ, в случае невозможности применения ПСВС по метеоусловиям или другим причинам, могут выполнять функции НПСК (осуществлять наземный поиск), используя транспортные средства повышенной проходимости.

Состав СПДГ и НПСК отдается приказом по организации.

2.3.17. В состав НПСК (нештатных групп) назначается личный состав, подготовленный к выполнению наземного поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей, оказанию первой помощи пострадавшим и эвакуации их с места бедствия, в том числе в вертолеты, находящиеся в режиме  висения, с помощью специальных подъемных средств.

Для перевозки НПСК (нештатных групп) выделяется автотранспорт повышенной проходимости.

2.3.18. К дежурству по ПСО полетов и проведению ПСО (Р) допускаются спасатели, имеющие действующую аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ.

2.3.19. Работа радиотехнических средств обеспечения полетов и авиационной электросвязи осуществляется в соответствии с заявкой на обеспечение полетов или перелетов воздушных судов, а также при получения сообщения о ВС терпящем или потерпевшем бедствие, людях терпящем или потерпевшем бедствие на море, срочном спуске спускаемого аппарата.

2.3.20. Привлечение воздушных судов и экипажей организаций гражданской (государственной, экспериментальной) авиации к дежурству по поиску и спасанию осуществляется на основании заключенных договоров на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства ПСВС и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полетов, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств (парашютным способом – днем в простых и сложных метеоусловиях, ночью в простых метеоусловиях, беспарашютным способом (в том числе с помощью специальных спусковых устройств) – днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях).

2.3.21. Перечень мест дислокации поисковых и аварийно-спасательных сил и средств на территории Южной зоны АКПС, общее количество и типы дежурных ПСВС и СПДГ определен приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Приложение № 2).

Состав сил авиационного поиска и спасания на территории Российской Федерации размещен на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

2.4. Порядок несения дежурства и привлечения дежурных сил и средств к проведению поисково-спасательной операции (работы)

2.4.1. Дежурство сил и средств поиска и спасания в Южной зоне АКПС осуществляется на основании приказов руководителей авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, от которых эти силы и средства выделяются, и суточного плана дежурства поисково-спасательных сил и средств в Южной зоне АКПС, утверждаемого начальником Южного МТУ Росавиации.

2.4.2. Руководители авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, выделяющие на дежурство поисково-спасательные воздушные суда (силы и средства аварийно-спасательных формирований) накануне дня заступления на дежурство, до 12:00 часов (местного времени пункта базирования ПСВС), представляют данные о заступающих на дежурство экипажах ПСВС, СПДГ и НПСК в КЦПС (АКЦПС) по установленной форме:

- количество и типы выделяемых поисково-спасательных воздушных судов;

- количество заправленного топлива и радиус действия;

- принадлежность воздушного судна;

- фамилия, имя, отчество КВС ПСВС, уровень подготовки (в том числе подготовка к проведению радиотехнического и визуального поиска, для экипажей вертолетов - посадка на площадки, подобранные с воздуха, десантированию спасателей и грузов, эвакуации пострадавших, в том числе с водной поверхности), регистрационные номера воздушных судов (сменные позывные КВС);

- минимум погоды для взлета и посадки КВС ПСВС;

- аэродром базирования;

- наличие СПДГ, НПСК, аварийно-спасательного имущества, снаряжения и оборудования;

- время начала и окончания дежурства.

Перед выходными и праздничными днями данные о поисковых и аварийно-спасательных силах и средствах предоставляются на все дни, включая первый рабочий день после выходных.

2.4.3. На основании полученных данных, дежурная смена КЦПС (АКЦПС) составляет план дежурства поисково-спасательных сил и средств в Южной зоне АКПС на предстоящие сутки (Приложение № 3).

В план дежурства включаются выделяемые на дежурство авиационные силы поиска и спасания авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации. План дежурства утверждается начальником Южного МТУ Росавиации и доводится координационным центром поиска и спасания до сведения:

- Главному координационному центру поиска и спасания ЕС АКПС (ГКЦПС);

- РегЦ ЕС ОрВД;

- ЦУА 4 А ВВС и ПВО;

- УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора;

- КЦПС ФКУ «Приволжский АПСЦ»;

- КЦПС ФКУ «Центральный АПСЦ».

2.4.4. Данные по дежурным поисково-спасательным воздушным судам до пользователей воздушного пространства доводятся по их запросу.

Информация по дежурным силам и средствам размещается на сайте Росавиации в разделе «Деятельность/Поиск и спасание/Базирование авиационных сил поиска и спасания».

2.4.5. Обязанности экипажей ПСВС, СПДГ и НПСК, порядок несения ими дежурства и действий при проведении ПСО (Р) определяются инструкциями, утвержденными руководителями авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, авиационные сил и средства поиска и спасания которых привлекаются к дежурству по поиску и спасанию.

2.4.6. Порядок выделения авиационных сил и средств поиска и спасания и обеспечение их готовности к проведению ПСО (Р) определяются приказами руководителей авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, от которых эти силы и средства выделяются.

2.4.7. Время заступления на дежурство экипажей ПСВС осуществляющих:

- круглосуточное дежурство – в 08:00 (местного времени базирования ПСВС) каждых суток с обеспечением установленных сроков готовности к вылету 
(30 минут – летом, 45 минут – зимой) на поиск и спасание;

- дежурство по регламенту – в соответствии с условиями заключенного договора на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства поисково-спасательных воздушных судов и экипажей, с обеспечением установленных сроков готовности к вылету (30 минут – летом, 45 минут – зимой) на поиск и спасание.

Оператор аэродрома базирования ПСВС обязан обеспечить доступ экипажу ПСВС и техническому составу к дежурному ПСВС для подготовки его к вылету в установленные сроки (30 минут – летом, 45 минут – зимой), в том числе и вне регламента работы аэропорта. Обеспечить безопасный и своевременный вылет ПСВС по сигналам «Готовность» или «Тревога».

2.4.8. Места стоянок ВС, размещение экипажей и СПДГ должны обеспечить нормативное время вылета.

При получении сигнала «Готовность»:

СПДГ прибывает к ПСВС, осуществляет укладку снаряжения и оборудования на борт ПСВС с тем, чтобы обеспечить его загрузку и вылет в нормативное время;

экипаж ПСВС прибывает к ПСВС, занимает рабочие места, докладывает органу ОВД (управления полетами) о готовности к запуску двигателей;

При получении сигнала «Тревога»:

СПДГ прибывает к ПСВС, осуществляет укладку снаряжения и оборудования на борт ПСВС с тем, чтобы обеспечить его загрузку и вылет в нормативное время;

экипаж ПСВС прибывает к ПСВС, занимает рабочие места, запускает 
двигатели и докладывает органу ОВД (управления полетами) о готовности к вылету на ПСО (Р).

При объявлении сигнала «Тревога» дежурные силы и средства осуществляют взлет в район бедствия по дополнительной команде органа ОВД (управления полетами).

При получении сигнала «Тревога» или распоряжения на подъем дежурных сил и средств, начальник РПСБ организует дежурство очередной сменой СПДГ, взамен убывающей и осуществляет подготовительные мероприятия для наращивания сил и средств при проведении ПСО (Р).

2.4.9. Использование экипажей дежурных ПСВС для целей, не связанных с поиском и спасанием, запрещается.

2.4.10. После предварительного письменного согласования с начальником Южного МТУ Росавиации, с разрешения КЦПС (АКЦПС), выделенные на дежурство ПСВС (при условии соблюдения установленных сроков вылета их на поиск), в целях поддержания требуемого уровня подготовки, могут быть привлечены:

- для выполнения тренировочных полетов;

- для проведения воздушных тренировок по десантированию спасателей РПСБ (прыжки с парашютом и (или) спуски на СУ-Р) и аварийно-спасательных средств.

2.4.11. Распоряжение о начале ПСО (Р) с применением дежурных авиационных сил поиска и спасания отдается в случаях, если:

а) получен сигнал бедствия с борта воздушного судна;

б) получен доклад от экипажа воздушного судна, наблюдавшего бедствие;

в) получено сообщение о ВС, терпящем или потерпевшем бедствие, или людях, терпящих или потерпевших бедствие на море, от очевидцев бедствия;

г) получено сообщение о ВС, терпящем или потерпевшем бедствие, или людях, терпящих или потерпевших бедствие на море от правоохранительных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;

д) воздушное судно не прибыло в пункт назначения в течение 10 минут после расчетного времени и радиосвязь с ним отсутствует в течение более 5 минут (за исключением полета воздушного судна, выполняемого в уведомительном порядке использования воздушного пространства);

е) экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не произвел ее в установленное время, а радиосвязь с ним потеряна;

ж) радиосвязь с экипажем воздушного судна потеряна и одновременно пропала отметка воздушного судна на экране аппаратуры отображения радиолокационной информации или потеряна радиосвязь более чем на 5 минут, если радиолокационный контроль не осуществлялся (за исключением полета воздушного судна, выполняемого в уведомительном порядке использования воздушного пространства);

з) осуществляется спуск с орбиты искусственного спутника Земли, спускаемого аппарата, спуск при аварии ракеты-носителя.

2.4.12. Передачу сообщения (информации) о ВС, терпящем или потерпевшем бедствие, в авиационный координационный центр поиска и спасания осуществляют:

- оперативные органы ЕС ОрВД;

- взаимодействующие авиационные координационные центры поиска и спасания;

- органы обслуживания воздушного движения гражданской авиации и органы управления полетами государственной и экспериментальной авиации.

Источниками информации также могут быть:

- должностные лица организаций гражданской авиации, органы местного самоуправления, организации или воинские части, которым стало известно о потерпевшем бедствие воздушном судне;

- любой гражданин, которому стало известно о потерпевшем бедствие воздушном судне.

2.4.13. Решение о подъеме дежурных сил и средств принимается после сбора, обработки и анализа информации о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, людях, терпящих или потерпевших бедствие на море, метеорологических условиях и прогнозе погоды в районе поиска и спасания.

2.4.14. К проведению ПСО (Р) в первую очередь привлекаются дежурные силы и средства аэродрома, ближайшего от места бедствия.

2.4.15. ПСО (Р) для поиска и спасания людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, считается начатой с момента вылета (выхода) дежурных сил и средств (подачи команды перенацеливания на поиск находящимся в полете воздушным судам), а оконченной - с принятием решения о прекращении поиска людей, потерпевших бедствие на море, с привлечением сил и средств.

Решение о прекращении поиска людей, потерпевших бедствие на море, с привлечением сил и средств принимается Федеральным агентством воздушного транспорта (его территориальным органом) в случае, если все принятые для поиска людей меры не дали результатов.

Решение о прекращении поиска терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море принимается уполномоченным органом, осуществившим государственную регистрацию или государственный учет этого воздушного судна.

2.4.16. Для проведения ПСО (Р) кроме дежурных ПСВС могут привлекаться воздушные суда, не имеющие поисково-спасательного оборудования, а также резервные, санитарные и находящиеся в воздухе, которые могут быть направлены в район поиска для выполнения радиотехнического, визуального поиска и эвакуационных работ.

2.4.17. С целью наращивания дежурных авиационных сил поиска и спасания в ходе проведения ПСО (Р) могут привлекаться дополнительные поисково-спасательные силы и средства с других аэродромов.

2.4.18. Решение о привлечении дополнительных сил и средств принимается руководителем ПСО (Р) в Южной зоне АКПС.

2.5. Порядок взаимодействия при организации и осуществлении

поиска и спасания

2.5.1. Взаимодействие сил и средств в Южной зоне АКПС организует начальник Южного МТУ Росавиации через отдел организации авиационно-космического поиска и спасания, КЦПС (АКЦПС) и местные оперативные органы ЕС АКПС.

2.5.2. Взаимодействие в организации и осуществлении поиска и спасания в Южной зоне АКПС КЦПС (АКЦПС) осуществляют:

- органы ЕС ОрВД;

- авиационные предприятия и организация, участвующие в проведении ПСО(Р);

- авиационные предприятия и организации, по принадлежности воздушного судна потерпевшего бедствие;

- КЦПС в смежных зонах поиска и спасания;

- Астраханский морской спасательно-координационный центр;

- Новороссийский морской спасательно-координационный центр;

- морские спасательные подцентры (Тамань, Керчь, Севастополь);

- командные пункты Черноморского флота;

- командные пункты Каспийской флотилии;

- командные пункты Новороссийской военно-морской базы;

- оперативные органы МЧС России;

- оперативные органы Главных управлений МВД России (далее - ГУВД) по субъектам Российской Федерации;

- оперативные органы 4 А ВВС и ПВО ЮВО;

- оперативные органы Южного военного округа.

2.5.3. При осуществлении взаимодействия:

1) согласуются:

- состав, количество и порядок участия сил и средств;

- маршруты следования, места сосредоточения сил и средств;

- позывные ПСВС, воздушных судов ретрансляторов, другой техники, групп спасателей.

2) уточняются:

- обеспеченность поисково-спасательных сил и средств, наличие и готовность лечебных учреждений к оказанию помощи;

- пункты управления силами и средствами;

- порядок взаимного информирования.

2.5.4. Организацию взаимодействие сил и средств, участвующих в ПСО (Р) в районе бедствия, осуществляет КЦПС (АКЦПС).

2.5.5. При проведении ПСО (Р) в двух и более зонах авиационно-космического поиска и спасания, с участием поисково-спасательных сил и средств других федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с этими органами организует ГКЦПС ЕС АКПС.

2.5.6. Региональные оперативные органы ЕС АКПС осуществляют оповещение дежурно-диспетчерских служб  отрядов полиции МВД, отрядов противопожарной службы МЧС России, воинских частей и медицинских учреждений, расположенных вблизи района бедствия, по необходимости.

2.5.7. Систематически актуализируются справочные данные взаимодействующих организаций и медицинских учреждений приведены (Приложение № 4).

2.6. Порядок привлечения сил и средств для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

2.6.1. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера порядок привлечения сил и средств для оказания помощи населению определяется по согласованию с ГУ МЧС России.

2.6.2. На силы и средства по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта могут быть возложены следующие задачи:

- воздушная разведка общей обстановки, состояния объектов народного хозяйства, коммуникаций, газопроводов, электролиний и других объектов;

- спасание пассажиров и экипажей воздушных судов при бедствии на море;

- спасание пострадавших с изолированных объектов и площадок;

- наведение морских и речных судов в район бедствия.

2.6.3. Для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера из состава дежурных сил и средств привлекаются ПСВС с экипажами и СПДГ.

2.6.4. Состав, количество авиационных сил и средств, привлекаемых к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется КЦПС (АКЦПС) (оперативным штабом Управления).

2.6.5. Решение на проведение ПСО (Р) силами и средствами при чрезвычайных ситуациях вырабатывается с учетом:

- времени, места, характера происшествия и размеров охваченной им территории;

- характера и объема помощи, которая может быть оказана силами и средствами;

- метеорологических, климатогеографических условий района бедствия;

- характера проводимых спасательных работ;

- базирования и готовности авиационных сил и средств, которые могут быть привлечены к участию в спасательных работах.

2.6.6. Распоряжение на вылет (выход) дежурных авиационных сил поиска и спасания для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера дает начальник Южного МТУ Росавиации.

2.7. Перечень должностных лиц и органов, имеющих право давать распоряжения на подъем дежурных авиационных сил поиска и спасания при получении сигнала о бедствии и при проверках их готовности

2.7.1. Право давать распоряжения на подъем дежурных авиационных сил поиска и спасания при получении сигнала бедствия и при проверках их готовности предоставляется:

а) ГКЦПС ЕС АКПС;

б) КЦПС ФКУ «Южный АПСЦ»;

в) Южному МТУ Росавиации (начальнику Южного МТУ Росавиации);

г) командующему 4 А ВВС и ПВО ЮВО с немедленным уведомлением Южного МТУ Росавиации (начальника Южного МТУ Росавиации);

д) руководителям авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, осуществляющих поиск и спасание (на аэродромах базирования сил и средств);

е) органам пользователей воздушного пространства - органам обслуживания воздушного движения (управления полетами);

ж) командирам кораблей и капитанам судов, имеющих на борту поисково-спасательные вертолеты, а при выполнении полетов с авианесущих кораблей - руководителям полетов.

2.7.2. Должностные лица, указанные в подпунктах «д» и «е» имеют право давать распоряжения на подъем дежурных сил и средств с последующим немедленным докладом в вышестоящий оперативный орган ЕС ОрВД и КЦПС (АКЦПС).

2.7.3. Во всех случаях подъем дежурных поисковых и аварийно-спасательных сил и средств производится с немедленным уведомлением оперативного дежурного 4 А ВВС и ПВО ЮВО.

III. Порядок организации управления и связи

3.1. Порядок аварийного оповещения, приема и передачи

сообщений о бедствии

3.1.1. Для приема и передачи сообщений о воздушных судах, терпящих или потерпевших бедствие, используются радиотехнические средства обеспечения полетов и авиационной электросвязи объектов единой системы организации воздушного движения, организаций гражданской авиации, организаций государственной и экспериментальной авиации.

3.1.2. Во всех органах ОВД (управления полетами) (кроме стартово-диспетчерских пунктов и диспетчерских пунктов руления) должна быть организована аварийно-спасательная радиосеть на частоте 121,5 МГц, работа которой должна быть круглосуточной, с постоянным прослушиванием, а в органах ОВД (управления полетами) и ЦПИ, работающих по регламенту, в период действия регламента.

Аварийно-спасательные сети используются в случаях:

- невозможности передачи информации органу ОВД (управления полетами) по основной радиосети;

- необходимости установления и ведения связи между воздушным судном, находящимся в аварийном состоянии, и воздушным судном, занятым поисково-спасательными работами.

Для связи между воздушными судами или между воздушными судами и наземными службами, занятыми поисково-спасательными работами, дополнительно к частоте 121,5 МГц должна использоваться частота 123,1 МГц, переход на которую производится после установления связи на частоте 121,5 МГц.

3.1.3. Должностные лица авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, органов ОВД (управления полетами), которым стало известно о терпящем или потерпевшем бедствие воздушном судне, об авиационных событиях, обязаны немедленно оповестить об этом КЦПС (АКЦПС).

3.1.4. Оповещение органом ОВД (управления полетами) о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, об авиационных событиях, в установленном порядке передается в КЦПС (АКЦПС) по каналам  (средствам) связи, обеспечивающим максимальную оперативность их прохождения с немедленным оповещением дежурных сил и средств.

3.1.5. При получении информации об авиационном событии (равно как и информации о нарушении эксплуатационных характеристик воздушного судна, независимо от их характера), а также в случаях, указанных в п. 9.2 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 293  органы ОВД (управления полетами) немедленно передают информацию в КЦПС (АКЦПС) и принимают меры для обнаружения воздушного судна, определения его координат, установления с ним радиосвязи, выяснения стадии аварийного положения, в котором находится воздушное судна. Выполняют технологические процедуры определенные главой 9 «Аварийное оповещение» приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 25 ноября 2011 г. № 293.

3.1.6. Экипажи ВС, которые приняли сигнал бедствия, передают подтверждение о приеме сигнала бедствия и незамедлительно сообщают об этом диспетчеру, осуществляющему обслуживание воздушного движения.

3.1.7. Экипаж ВС, наблюдавший бедствие визуально, докладывает о своих наблюдениях и координатах места бедствия диспетчеру органа ОВД (управления полетами), устанавливает связь с воздушным судном, терпящим бедствие, выясняет его состояние, уточняет координаты.

3.1.8. Должностные лица авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, органов ОВД (управления полетами), которым стало известно о терпящем или потерпевшем бедствии ВС, обязаны немедленно оповестить об этом КЦПС и передать первоначальное донесение, которое по возможности должно содержать следующую информацию:

вид события (авиационное происшествие, инцидент, чрезвычайное происшествие);

дата время (местное и UTC);

тип, государственный и регистрационный опознавательный знаки, принадлежность ВС;

наименование владельца, эксплуатанта, если такой имеется;

метеоусловия в момент происшествия;

фамилию, имя, отчество командира ВС (проверяющего и его должность), сменный позывной;

количество членов экипажа и пассажиров, наличие и характер опасных грузов на борту ВС;

характер задания, номер рейса, с  указанием начального пункта вылета и пункта назначения;

последний пункт вылета и намеченный пункт посадки;

предполагаемое местоположение ВС, потерпевшего бедствие, относительно какого-либо легко определяемого географического пункта, с указанием геодезических координат;

физико-географическую характеристику местности, где произошло авиационное событие;

обстоятельства события, достоверно известные к моменту представления донесения;

число членов экипажа и пассажиров на борту ВС, в том числе погибших и получивших телесные повреждения, а также число погибших и получивших телесные повреждения лиц, не находящихся на борту ВС;

степень повреждения ВС;

наличие у потерпевших бедствие аварийно-спасательного имущества 
и снаряжения;

принятые меры по обеспечению поиска и спасания и оказанию помощи;

другие достоверные сведения о событии, известные к моменту представления донесения.

Отсутствие каких-либо из указанных сведений не должно задерживать передачу первоначального донесения. В сообщении не должны содержаться предположительные сведения об обстоятельствах и причинах происшествия.»;

Для приведения сил и средств в готовность к немедленному вылету (выходу) должностными лицами и органами, имеющими право давать распоряжение на подъем дежурных сил и средств, применяются сигналы оповещения «Готовность» 
и «Тревога».

Сигнал «Готовность» подается органом ОВД (управления полетами), когда ВС находится в одной из стадии аварийного положения: стадия неопределенности или стадия тревоги.

Сигнал «Тревога» подается органом ОВД (управления полетами), когда ВС находится в стадии аварийного положения – бедствие.

Ответственное должностное лицо дежурной смены КЦПС доводит сигнал оповещения («Готовность» или «Тревога») до руководителя полетов органа ОВД (управления полетами) аэродрома, на котором базируются дежурные силы и средства, по установленной схеме связи.

При объявлении сигнала «Готовность» или «Тревога» дежурная смена КЦПС 
в установленном порядке докладывает руководителю ПСО (Р) в Южной зоне АКПС полученную информацию об авиационном событии с ВС, какие силы и средства приведены в соответствующую готовность и готовит предложения руководителю ПСО (Р) в Южной зоне АКПС по применению сил и средств.

Оповещение дежурных сил и средств осуществляется РП, объявлением сигнала («Готовность» или «Тревога») по громкоговорящей связи, радиосвязи и (или) телефонам в соответствии со схемой оповещения, разработанной с учетом местных условий, должностных инструкции и технологий работ. Время оповещения сил поиска и спасания не должно превышать 25 сек.

3.1.9. Уведомление органом ОВД (управления полетами) в КЦПС (АКЦПС) об авиационном событии должно содержать следующую имеющуюся информацию в указанном порядке:

а) аварийная стадия;

б) орган, распространяющий аварийное оповещение;

в) характер аварийной обстановки;

г) существенная информация из плана полета;

д) орган, который был на связи в последний раз, время и использованная частота;

е) последнее донесение о местоположении и способ определения последнего;

ж) окраска и отличительная маркировка воздушного судна;

з) любые действия, предпринятые органом, передающим уведомление;

и) другие относящиеся к событию сведения.

Уведомление передается в соответствии с требованиями Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации и по телефону.

3.1.10. Оповещение дежурных поисковых и аварийно-спасательных сил и средств о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, и их вызова осуществляется в соответствии со схемой оповещения (Приложение № 5).

3.2. Действия расчетов координационного центра поиска и спасания,

органов ОВД (управления полетами) и экипажей поисково-спасательных воздушных судов при получении сообщений об авиационном событии

3.2.1. Авиационный координационный центр поиска и спасания при получении сообщения об авиационном событии:

1) оценивает обстановку, определяет - какой аварийной стадии соответствует данная ситуация (стадии «неопределенности», «тревоги» или «бедствия»);

2) объявляет (подтверждает) через органы ОВД (управления полетами) сигнал «Тревога» («Готовность») для ближайших к месту бедствия дежурных сил и средств;

3) в установленном порядке докладывает полученную информацию об авиационном событии начальнику Южного МТУ Росавиации, начальнику отдела организации авиационно-космического поиска и спасания Южного МТУ Росавиации, дежурной смене ГКЦПС, дежурной смене ЦУА 4 А ВВС и ПВО ЮВО и готовит предложения руководителю ПСО (Р) для принятия им решения на организацию и проведение ПСО (Р);

4) устанавливает местонахождение воздушного судна (определяет размер района бедствия);

5) организует сбор, обработку и анализ информации о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие;

6) уточняет метеорологическую обстановку в районе бедствия, на аэродромах базирования дежурных сил и средств, на запасных аэродромах и запас светлого времени;

7) обеспечивает получение дополнительной информации о терпящем или потерпевшим бедствие воздушном судне;

8) доводит принятое решение на проведение ПСО (Р) до органов ОВД (управления полетами) в районе бедствия воздушного судна;

9) обеспечивает общее руководство проведения ПСО (Р) через органы ОВД (управления полетами) в районе бедствия;

10) уведомляет взаимодействующие региональные КЦПС, организует оповещение и взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями гражданской авиации и другими организациями, которые могут быть задействованы в проведении ПСО (Р);

11) организует совместно с руководителем организации гражданской авиации, от которой выделяется дежурное ПСВС, замену вылетевшего на ПСО (Р) дежурного ПСВС другим воздушным судном с экипажем.

3.2.2. Региональный центр ЕС ОрВД при получении информации об авиационном событии:

1) немедленно передает информацию об авиационном событии в КЦПС (АКЦПС) и в адреса согласно Табелю сообщений о движении воздушных судов;

2) уточняет информацию об авиационном событии и передает ее в КЦПС (АКЦПС);

3) обеспечивает полет ПСВС в район авиационного события по кратчайшему пути и предоставляет приоритет по использованию воздушного пространства (ИВП) в районе ПСО (Р) в отношении ПСВС, осуществляющих поиск и спасание;

4) анализирует фактическую и прогнозируемую метеорологическую обстановку в районе авиационного события, на аэродромах базирования ПСВС и маршрутах их полета, доводит информацию до КЦПС (АКЦПС);

5) Самостоятельно (если не поступило других указаний от руководителя ПСО (Р) или членов оперативного  штаба проведения ПСО (Р)) вводит в установленном порядке в районе ПСО (Р) кратковременные ограничения на ИВП (организует установление местного режима) в целях обеспечения безопасности полетов ПСВС;

6) организует согласование с главным центром ЕС ОрВД установление временного режима (при необходимости);

7) обеспечивает взаимодействие с АДЦ ЕС ОрВД в процессе проведения 
ПСО (Р).

3.2.3. Орган ОВД (управления полетами), получив сообщение об авиационном событии:

- оценивает обстановку, определяет какой аварийной стадии соответствует данная ситуация (стадии «неопределенности», «тревоги» или «бедствия»);

- объявляет сигнал «Тревога» («Готовность») для дежурных поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, контролирует его получение и подтверждение экипажами ПСВС, СПДГ, НПСК, АСК (в зависимости от обстановки);

- контролирует своевременность прибытия авиационных сил поиска и спасания на стоянку дежурного ПСВС (обозначенное место сбора), информирует начальника смены КЦПС (АКЦПС) о готовности к запуску двигателей ПСВС (запуске двигателей ПСВС и готовности к взлету);

- немедленно передает информацию об авиационном событии в КЦПС (АКЦПС) по каналам связи, обеспечивающим максимальную оперативность ее прохождения, и в адреса согласно Табеля сообщений;

- уточняет район и вид авиационного события;

- при необходимости в район авиационного события перенацеливает экипажи самолетов (вертолетов), находящихся в воздухе вблизи района авиационного события, о чем информирует КЦПС (АКЦПС);

- дает команду на включение необходимых средств радиотехнического обеспечения полетов в районе аэродрома и в районе авиационного события;

- по указанию руководителя ПСО (Р) ставит задачу и координирует действия авиационных сил поиска и спасания в ходе поисково-спасательных работ;

- при необходимости, предоставляет информацию оператору аэродрома о проведении ПСО (Р) для принятия решения об ограничении или прекращении полетов на своем аэродроме;

- обеспечивает соблюдение мер по безопасности полетов воздушных судов в процессе проведения ПСО (Р);

- незамедлительно уведомляет КЦПС (АКЦПС) обо всей поступающей информации в ходе ПСО (Р);

- обеспечивает сохранность переговоров между органами ОВД (управления полетами), экипажами ВС, терпящих или потерпевших бедствие, экипажами ПСВС и дежурной смены КЦПС (АКЦПС), средств объективного контроля о маршруте полета ВС.

3.2.4. Командир и экипаж ПСВС, получив сигнал «Тревога» («Готовность»), немедленно приступают к предполетной подготовке, в процессе которой:

- получает информацию о метеорологической обстановке и прогнозе погоды в районе авиационного события, на аэродроме базирования ПСВС и маршруте полета;

- уточняет у органа ОВД (управления полетами) район поиска, тип и номер ВС, потерпевшего бедствие;

- уточняет порядок ведения радиосвязи;

- проверяет готовность воздушного судна, поисковой радиоаппаратуры, наличие и состояние аварийно-спасательного имущества и снаряжения;

- уточняет порядок взаимодействия с СПДГ и в экипаже;

- запускает двигатели и докладывает органу ОВД (управления полетами) о готовности к вылету (о готовности к запуску двигателей по сигналу «Готовность»);

- уточняет у органов ОВД (управления полетами) методы проведения радиотехнического и визуального поиска;

- обеспечивает передачу трековой информации о местоположении ПСВС (при наличии трекера).

3.2.5. После взлета и набора высоты:

- включает бортовой комплекс поисковой аппаратуры;

- прослушивает аварийный канал радиосвязи;

- постоянно докладывает органу ОВД (управления полетами) о результатах поиска.

3.2.6. При срочном вылете уточнение данных о воздушном судне и экипаже, потерпевшем бедствие, о метеоусловиях, маршруте и высоте полета, порядке взаимодействия с воздушными и наземными поисково-спасательными силами и передача другой информации осуществляется после взлета экипажа ПСВС по радио.

3.2.7. Выход в район поиска осуществляется с комплексным использованием всех средств навигации, а также:

- при работе аварийной радиостанции - с помощью радиотехнических средств поиска;

- при наличии радиосвязи с потерпевшим бедствие ВС – по его целеуказанию;

- если над местом бедствия находится другое ВС - с помощью АРК, используя командную радиостанцию воздушного судна как привод или используя его целеуказание;

- по командам органа ОВД (управления полетами) или с пункта управления поиском.

3.2.8. О времени и месте пролета ПСВС аварийного радиомаяка (радиобуя) экипаж докладывает органу ОВД (управления полетами) и запрашивает разрешение на снижение (докладывает о снижении) для визуального обнаружения потерпевшего бедствие воздушного судна.

3.2.9. Поиск потерпевшего бедствие ВС с использованием радиотехнических средств является основным методом поиска.

3.2.10. Если в результате радиотехнического поиска потерпевшие бедствие не обнаружены и связь с ними не установлена, по решению руководителя ПСО (Р) производится визуальный поиск.

3.2.11. Визуальный поиск осуществляется по заданным квадратам, определенным с помощью палетки с сеткой визуального поиска. Палетка должна находиться на борту каждого ПСВС и в органе ОВД (управления полетами), выполняющим непосредственное управление воздушным движением и представляющим диспетчерское, полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение ПСВС в районе ПСО (Р). Разбивку района поиска на квадраты и предоставление палетки экипажу ПСВС и органу ОВД (управления полетами) организует КЦПС ФКУ «Южный АПСЦ».

3.2.12. Очередность обследования района поиска по квадратам указывается оперативным штабом Южного МТУ Росавиации экипажу перед вылетом или по радио через органы ОВД (управления полетами) и КЦПС (АКЦПС).

3.2.13. В поиске принимает участие весь экипаж, включая СПДГ. Сектора наблюдения определяет командир ПСВС, кроме того при переходе на визуальный поиск в состав экипажа могут включаться наблюдатели. При постановке задачи экипажу командир ВС определяет для каждого члена экипажа, СПДГ (при наличии) и наблюдателя сектора просмотра пролетаемой местности.

3.2.14. Высота полета ВС при проведении ПСО (Р) назначается в пределах:

- при радиотехническом поиске:

для самолетов типа Ан-26			- 3000 - 6000 м;

для вертолетов типа Ми-8 и Ка-32		- 1200 - 2100 м;

- при визуальном поиске 100 - 600 м., но не ниже безопасной над данной местностью.

Рекомендуемая длина галсов - 10 - 20 км.

3.2.15. Перед началом визуального поиска или в процессе радиотехнического поиска в пересеченной местности и над густым лесом выполняется обзорный полет на большой высоте, обеспечивающей общий просмотр заданного района с целью обнаружения очагов пожара, дымов или других признаков возможного места бедствия.

3.2.16. При выполнении полетов на поиск в горах осуществляется осмотр ущелий, долин, горных рек. Осмотр горных вершин и склонов производится со всех сторон (по горизонтали).

3.2.17. В целях обеспечения тщательного осмотра сильно пересеченной местности полет осуществляется по проложенным на карте маршрутам в обоих направлениях, а затем таким же образом - по перпендикулярным маршрутам относительно проложенным (способы визуального поиска: «параллельное галсирование», «расширяющийся квадрат»).

3.2.18. Экипаж ПСВС при обнаружении места авиационного события сообщает органу ОВД (управления полетами):

- время обнаружения и координаты района авиационного события;

- наблюдаемое состояние и положение ВС, наличие и видимое состояние членов экипажа;

- информацию, переданную потерпевшими бедствие по радио или с помощью визуальных знаков;

- метеоусловия в районе бедствия;

- оценку рельефа местности и состояние земной (водной) поверхности (волнение моря, ледовую обстановку), на которой находится потерпевшее бедствие воздушное судно;

- возможность использования средств передвижения (железнодорожных, водных, автотранспортных, гужевых и др.);

- действия, предпринятые для оказания помощи потерпевшим бедствие (десантирование СПДГ, выброска аварийно-спасательного имущества, наведение наземных или других сил и средств к месту бедствия и т.д.);

- наличие ущерба на местности.

3.2.19. Экипаж ПСВС, выбрав площадку для посадки, сообщает ее координаты и время производства посадки органу ОВД (управления полетами) и согласует с ним свои действия по эвакуации потерпевших бедствие.

3.2.20. Ответственность за безопасность посадки (взлета) ПСВС и эвакуации потерпевших бедствие несет командир ВС.

3.2.21. При невозможности выполнить посадку командир ПСВС совместно со старшим СПДГ принимает решение на десантирование СПДГ парашютным способом или с режима висения на вертолете с помощью спускового устройства или лебедки.

3.2.22. После посадки командир ПСВС, поддерживая радиосвязь с органом ОВД (управления полетами), организует оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию их на ближайший аэродром или в лечебные учреждения.

3.2.23. Первая помощь на месте бедствия непосредственно оказывается спасателями СПДГ (медицинским персоналом, входящим в состав НПСК), а при невозможности ее оказания (при отсутствии СПДГ) – в ближайших лечебных учреждениях.

3.2.24. Очередность эвакуации пострадавших определяет старший СПДГ, 
а при отсутствии СПДГ – командир ПСВС.

3.2.25. При пожаре на потерпевшем бедствие ВС, экипаж ПСВС вместе с СПДГ (при отсутствии СПДГ – экипаж ПСВС) после посадки немедленно приступает к эвакуации людей из ВС, в первую очередь раненых и одновременно принимает меры к ликвидации пожара, строго соблюдая все установленные меры по технике безопасности.

3.2.26. Старший расчета СПДГ (при отсутствии СПДГ – командир ПСВС) руководит эвакуацией, распределив обязанности между членами экипажа и спасателями. При этом необходимо максимально использовать средства для тушения пожара, имеющиеся на борту ПСВС, а также подручные средства (воду, песок, землю и т.д.). По возможности – привлечь местное население.

3.2.27. Для эвакуации пассажиров и экипажа потерпевшего бедствие ВС, члены СПДГ, НПСК (при отсутствии СПДГ – экипаж ПСВС) используют аварийные люки, выходы и места возможного вскрытия фюзеляжа воздушного судна.

3.2.28. Подъем потерпевших бедствие на борт вертолета в режиме висения производится, как правило, с помощью спасателя.

3.2.29. При обнаружении экипажа или пассажиров потерпевшего бедствие ВС на воде, экипаж ПСВС:

- производит выброску потерпевшим бедствие укладок с аварийно-спасательными плавсредствами и другим имуществом (при необходимости);

- при невозможности выполнить посадку на воду принимает решение на десантирование СПДГ с учетом их подготовки и обеспеченности снаряжением и имуществом;

- оценивает возможность выполнения посадки вблизи района бедствия и эвакуации потерпевших.

3.2.30. Десантирование с самолетов выполняется парашютным способом, а с вертолетов – одним из следующих способов:

- посадочным способом;

- парашютным способом;

- беспарашютным десантированием спасателей с режима висения с помощью спускового устройства или электролебедок.

3.2.31. Подъем людей с водной поверхности на борт вертолета осуществляется с помощью спасателей. В случае невозможности высадки на воду спасателей командир вертолета может принять самостоятельное решение о подъеме потерпевших с помощью ковша – корзины или другого устройства.

3.2.32. Перед спуском спасателей с вертолетов на воду пострадавшим сбрасываются плавсредства (надувные лодки, плоты и т.д.), а спасатели надевают гидрокостюмы или спасательные пояса.

3.2.33. Выполнение захода для зависания над водой осуществляется подготовленным и допущенным к таким полетам командиром вертолета с учетом гидрологических метеоусловий и в соответствии с рекомендациями Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации» и Руководства по летной эксплуатации вертолета.

3.2.34. В случае невозможности десантирования СПДГ, эвакуации потерпевших бедствие посадочным способом или с режима висения, им сбрасываются укладки с аварийно-спасательным снаряжением и специальными грузами для обеспечения их жизнедеятельности.

3.2.35. Наведение кораблей, судов в район бедствия осуществляется экипажем ПСВС по радио, а при отсутствии радиосвязи – посредством установленных визуальных сигналов.

3.2.36. Если потерпевшее бедствие ВС затонуло, то командир ПСВС с максимально возможной точностью сбрасывает буй, радиомаяк, другие средства, имеющиеся на борту, для обозначения места затопления или осуществляет привязку этого места к характерным ориентирам.

3.2.37. О месте затопления воздушного судна и сброса маркировочных средств командир экипажа докладывает органу ОВД (управления полетами) и продолжает полет над объектом до получения указаний о дальнейших действиях.

3.3. Организация управления дежурными силами и дополнительно привлекаемыми силами и средствами для проведения поисково-спасательной операции (работы)

3.3.1. Управление дежурными поисковыми и аварийно-спасательными силами и средствами заключается в осуществлении постоянной и целенаправленной деятельности по поддержанию их в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению и руководству ими в ходе ПСО (Р).

3.3.2. Управление силами и средствами при проведении поисково-спасательных операций (работ) в Южной зоне АКПС осуществляется через авиационный координационный центр поиска и спасания ФКУ «Южный АПСЦ», органы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, ТЦУ 4 А ВВС и ПВО ЮВО, а также органы обслуживания воздушного движения, входящие в состав филиалов «Аэронавигация Юга», «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также органы пользователей воздушного пространства, не входящие в состав филиала, оперативными органами ЕС ОрВД по общим или специально выделенным каналам связи, а при необходимости – через воздушное судно-ретранслятор.

3.3.3. Руководитель ПСО (Р) в Южной зоне АКПС осуществляет оперативное руководство всеми силами и средствами, привлекаемыми для проведения ПСО(Р).

3.3.4. Основными задачами управления при проведении ПСО (Р) является:

- своевременное принятие решения на проведение ПСО (Р);

- постановка и уточнение задачи силам поиска и спасания на подготовку и проведение ПСО (Р);

- руководство действиями сил и средств поиска и спасания при проведении ПСО (Р);

- координация действий сил поиска и спасания, привлекаемых к ПСО (Р);

- обеспечение наращивания сил и средств в процессе поиска и спасания;

- сбор информации о ходе выполнения работ, ее обработку и передачу по назначению;

- обеспечение взаимодействия сил поиска и спасания в процессе ПСО (Р);

- обеспечение мер безопасности при проведении ПСО (Р).

3.3.5. Руководитель ПСО (Р) в Южной зоне АКПС при получении информации о ВС, терпящем или потерпевшим бедствие, принимает решение на проведение ПСО (Р), при этом учитывается:

- характер бедствия;

- тип и класс воздушного судна;

- задача, выполняемая экипажем воздушного судна;

- количество членов экипажа воздушного судна, пассажиров, наличие груза и его характер;

- высота, скорость и направление полета воздушного судна;

- местонахождение воздушного судна;

- удаление мест базирования сил и средств поиска и спасания, а также дополнительно привлекаемых сил и средств от места (района) бедствия;

- радиус действия ПСВС, наличие аэродромов (площадок) заправки топливом;

- возможность применения сил и средств с учетом особенностей физико-географических, климатических и метеорологических условий;

- возможность применения сил и средств, находящихся в непосредственной близости от места (района) бедствия;

- уровень подготовки привлекаемых к выполнению поисково-спасательных работ экипажей ПСВС;

- целесообразность привлечения дополнительных сил и средств;

- возможность организации постоянного контроля за действиями сил и средств и надежного управления ими при проведении ПСО (Р).

3.3.6. Решение, принятое руководителем ПСО (Р) в Южной зоне АКПС, дежурная смена КЦПС (АКЦПС) немедленно доводит до местного оперативного органа ЕС АКПС в районе бедствия.

3.3.7. Принятое решение дежурная смена КЦПС (АКЦПС) оформляет в виде Плана проведения ПСО (Р), которое подписывается руководителем ПСО (Р) и доводится до ГКЦПС и до исполнителей.

3.3.8. План проведения ПСО (Р) оформляется в графическом виде. (Приложение  № 6).

3.3.9. КЦПС (АКЦПС) на основании принятого руководителем ПСО (Р) Росавиации решения на проведение ПСО (Р) ставит задачу командиру ПСВС через местный оперативный орган ЕС АКПС.

3.3.10. При постановке задачи, как правило, указывается:

- время и место происшествия (если оно известно) либо район поиска;

- тип ВС, потерпевшего бедствие, его регистрационный (бортовой) номер, номер рейса или позывной;

- характер происшествия, количество пассажиров и членов экипажа;

- наличие аварийно-спасательных средств у потерпевших бедствие;

- рекомендуемый маршрут и способ поиска, характеристика местности;

- необходимость включения специального оборудования, позволяющего вести запись и предоставления трековой информации;

- метеорологическая обстановка и прогноз погоды в районе авиационного события, на аэродроме базирования ПСВС и маршруте полета;

- информация о введении ограничений на использование воздушного пространства;

- порядок связи с органами ОВД (управления полетами) и другими ПСВС, а так же порядок передачи информации о ходе ПСО (Р);

- меры безопасности.

3.3.11. При постановке задач на поиск для каждого экипажа определяется время полета и поиска с учетом запаса топлива, светлого времени суток, а также действия на случай ухудшения метеоусловий.

3.3.12. Орган ОВД (управление полетами), предоставляющий диспетчерское или полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение дежурного ПСВС, на основании указаний КЦПС (АКЦПС) ставит задачу экипажу ПСВС на проведение ПСО (Р).

3.3.13. При  незамедлительном вылете дежурного ПСВС постановка задачи на поиск, уточнение данных о воздушном судне и экипаже, потерпевшем бедствие, о метеоусловиях, маршруте и высоте полета, порядке взаимодействия с воздушными и наземными поисково-спасательными силами и передача другой информации осуществляется органом ОВД (управления полетами) по радио после взлета.

3.3.14. При организации последующих вылетов ПСВС постановка задачи производится органом ОВД (управления полетами) на основании указаний КЦПС (АКЦПС), по возможности, перед вылетом. В процессе предполетной подготовки экипажем ПСВС проводится подготовка полетных карт на следующие сутки для визуального поиска с детальным изучением района поиска. По завершении дня проведения поиска в КЦПС от АДЦ ЕС ОрВД, РДЦ ЕС ОрВД (управления полетами), экипажа ПСВС и старшего СПДГ направляется отчет по результатам проведения ПСО (Р) за сутки.

3.3.15. Управление воздушным движением ПСВС или представление полетно-информационного обслуживания при полете в район бедствия и обратно осуществляют органы ОВД (управления полетами) в пределах своих зон, районов и секторов, при этом должен быть обеспечен выход их в район бедствия по кратчайшему пути.

3.3.16. Орган ОВД (управление полетами) при проведении ПСО (Р) обязан:

- обеспечить безопасность полетов при проведении ПСО (Р);

- информировать экипажи ПСВС об изменениях в навигационной и воздушной обстановке, неблагоприятных явлениях погоды;

- предоставлять диспетчерское или полетно-информационное обслуживание экипажам ПСВС, участвующими в ПСО (Р);

- обеспечить приоритет в использовании воздушного пространства ПСВС;

- оказывать содействие в обеспечении взаимодействия между поисково-спасательными силами и средствами, участвующими в ПСО (Р);

- постоянно знать местонахождение ПСВС;

- передавать информацию о ходе ПСО (Р) в КЦПС (руководителю ПСО (Р)) в районе поиска;

- передавать указания КЦПС (АКЦПС) и руководителя ПСО (Р) экипажу (экипажам) ПСВС;

- обеспечить сохранность переговоров между органами ОВД (управления полетами), экипажами ВС, терпящих или потерпевших бедствие, экипажами ПСВС и дежурной смены КЦПС, средств объективного контроля о маршруте полета ВС.

3.3.17. Авиационный координационный центр поиска и спасания в процессе управления ПСО (Р) осуществляет:

- непрерывный сбор, обобщение, анализ информации и данных о пассажирах и экипаже воздушного судна, потерпевшего бедствие. Постоянно информирует руководителя ПСО (Р) и ГКЦПС о полученных сведениях в ходе ПСО (Р);

- подготовку предложений по наращиванию авиационных сил поиска и спасания и порядку их использования, применению сил и средств соседних зон авиационно-космического поиска и спасания, медицинских учреждений для оказания  помощи пострадавшим и организует их оповещение;

- доведение указаний до экипажей ПСВС;

- организацию контроля за полетами ПСВС, действиями сил и средств, а также обеспечением мер безопасности в ходе ПСО (Р);

- организацию выполнения и ведение плана проведения ПСО (Р) на карте;

- анализ хода проведения ПСО (Р);

- подготовку и представление предварительных итогов руководителю ПСО (Р) и в ГКЦПС.

3.3.18. В процессе получения информации о выполненных работах в ходе ПСО (Р), КЦПС (АКЦПС) ведет хронометраж наиболее важных этапов ПСО (Р), осуществляет:

- сообщение о бедствии;

- объявление сигнала «Тревога» («Готовность»);

- вылет дежурного ПСВС;

- перенацеливание ВС, находящихся в полете вблизи района бедствия;

- обнаружение потерпевшего бедствие ВС;

- посадку ПСВС на месте происшествия;

- начало и окончание эвакуации пострадавших;

- количество пострадавших, наличие ущерба на земле, поступившие и переданные сообщения и указания.

3.3.19. Если в результате обследования района поиска с помощью радиотехнических средств потерпевшее бедствие ВС не обнаружено и связь с ним не установлена, то КЦПС (АКЦПС):

- готовит предложения руководителю ПСО (Р) на проведение визуального поиска;

- разрабатывает предложения в план проведения ПСО (Р) с визуальным поиском на карте по заданным квадратам с использованием палетки с сеткой визуального поиска.

3.3.20. Разбивка района поиска на квадраты организуется КЦПС (АКЦПС) и доводится органам ОВД, экипажам ПСВС и СПДГ.

3.3.21. В решении на проведение визуального поиска руководитель ПСО (Р) определяет:

- границы района поиска и квадраты, на которые он разделен в соответствии с установленной сеткой визуального поиска;

- квадраты первоочередного обследования и порядок проведения последующего поиска;

- состав авиационных воздушных и наземных сил и средств для осуществления поиска;

- способы поиска;

- аэродромы базирования ПСВС;

- основные и вспомогательные пункты управления ПСО (Р);

- привлекаемые дополнительные средства связи и РТО;

- порядок, время и место постановки задач экипажам ПСВС;

- плановые таблицы вылета ПСВС и выхода НПСК на поиск;

- порядок эвакуации пассажиров и экипажа, потерпевшего бедствие ВС, привлекаемые медицинские силы (средства) и лечебные учреждения;

- меры по обеспечению безопасности полетов при выполнении ПСО (Р);

- порядок представления донесений о результатах ПСО (Р).

3.3.22. На основании принятых решений дежурной сменой КЦПС (оперативным штабом) разрабатывается план ПСО (Р) на предстоящие сутки, который утверждается руководителем ПСО (Р) и доводится КЦПС (АКЦПС) до исполнителей.

3.3.23. План проведения ПСО (Р) на предстоящие сутки (визуальный поиск) ВС, потерпевшего бедствие и маршруты полетов ПСВС оформляются на картах масштаба: 1:200000 или 1:500000 (предоставляются КЦПС (АКЦПС)) или в информационной системе «Поиск», в зависимости от размеров района поиска.

3.3.24. Для организации управления при проведении длительной ПСО (Р) может создаваться оперативный штаб Южного МТУ Росавиации, который возглавляет начальник управления.

3.3.25. Основными задачами оперативного штаба являются:

- определение состава сил и средств, необходимых для проведения ПСО (Р);

- выработка предложений для принятия решения руководителем ПСО (Р) в зоне (районе) поиска и спасания на проведение ПСО (Р);

- разработка плана проведения ПСО (Р);

- организация взаимодействия и координация действий основных и дополнительно привлекаемых сил и средств;

- обеспечение безопасности при выполнении полетов ПСВС;

- определение боковых и вертикальных границ района проведения ПСО (Р) для издания РегЦ ЕС ОрВД сообщения NOTAM для предупреждения ВС, не занятых в выполнении ПСО (Р) и неконтролируемых диспетчерской службой, о том, чтобы они не заходили в такие районы без разрешения соответствующего органа ОВД (управления полетами);

- анализ действий сил и средств в процессе проведения ПСО (Р);

- формирование ежесуточных отчетов о результатах проведения ПСО (Р).

3.3.26. При необходимости решением руководителя ПСО (Р) в районе поиска может создаваться вспомогательный центр поиска и спасания (ВЦПС).

ВЦПС, как правило, создается на базе оперативного органа ЕС ОрВД (органа пользователя воздушного пространства – органа ОВД (управления полетами).

3.3.27. В случаях, когда ВЦПС создается на базе органа ОВД (управления полетами), начальник (руководитель) органа ОВД (управления полетами) оказывает содействие в организации работы ВЦПС в части предоставления помещения, каналов связи, оргтехники и выделения специалистов диспетчерского пункта (сектора) для работы в составе ВЦПС.

3.3.28. В ходе организации и проведения ПСО (Р) органы ОВД (управления полетами), руководители авиационных предприятий и организаций уточняют и передают в КЦПС (АКЦПС, ВЦПС) следующую информацию:

- о развитии ситуации (краткое описание происшествия, число лиц, нуждающихся в спасании, степень полученных ими повреждений, наличие аварийно-спасательного снаряжения, прогноз погоды и период его действия, поисково-спасательные силы, имеющиеся на месте проведения операции);

- о районе спасательных работ (местоположение происшествия посредством указания района, характера местности, широта, долгота или пеленг относительно известного географического пункта, маршруты следования к месту происшествия сил и средств);

- о действиях сил и средств (выделенные средства поиска и спасания, включая позывные и фамилии командиров экипажей ВС, методы спасания, применяющиеся при поиске), аэродром и время вылета дежурного ПСВС, пункты  выхода и маршруты движения НПСК;

- об организации связи и управления на месте авиационного происшествия (позывные ВС, ретрансляторов, каналы связи и управления и другая информация по вопросам связи).

3.3.29. При обнаружении терпящего или потерпевшего бедствие ВС, экипажи ПСВС, органы ОВД в районе бедствия уточняют и передают в КЦПС (АКЦПС) следующие сведения:

- время обнаружения и координаты потерпевшего бедствие ВС;

- состояние и положение ВС, наличие и состояние членов экипажа и пассажиров;

- метеоусловия в районе бедствия;

- данные о рельефе и состоянии земной (водной) поверхности, на которой находятся ВС и люди, потерпевшие бедствие;

- принятые меры для оказания помощи (десантирование СПДГ, выброска аварийно-спасательного имущества, наведение наземных или других поисково-спасательных сил и средств к месту бедствия и т.д.);

- предварительные данные об ущербе, нанесенном на местности.

Уточненные сведения дежурная смена КЦПС (АКЦПС) докладывает руководителю ПСО (Р) и в ГКЦПС.

3.3.30. По окончании ПСО (Р) руководители организаций гражданской авиации, чьи силы и средства привлекались к проведению ПСО (Р), в трехдневный срок представляют в адрес КЦПС (АКЦПС) сведения о силах и средствах, участвовавших в ПСО (Р), о ходе и результатах поиска и предварительный анализ проведенной ПСО (Р).

При длительной ПСО (Р) в адрес КЦПС (АКЦПС) ежедневно предоставляются отчеты о выполненных мероприятиях за сутки от КВС ПСВС, старшего СПДГ (НПСК, нештатной группы), РП АДЦ ЕС ОрВД, РП РДЦ ЕС ОрВД, привлеченных к ПСО (Р).

3.3.31. Начальник КЦПС в шестидневный срок представляет в Южное МТУ Росавиации проект Отчета о проведенной ПСО (Р).

Начальник ООАКПС Южного МТУ Росавиации в семидневный срок, за подписью начальника управления представляет в адрес Федерального агентства воздушного транспорта Отчет о проведенной ПСО (Р) (Приложение № 7).

3.3.32. Начальник КЦПС (АКЦПС), руководитель полетов, командир поисково-спасательного воздушного судна, старший СПДГ, НПСК оформляют отчеты о проведенной ПСО (Р) (Приложение № 10).

3.4. Организация связи

# 3.4.1. Оповещение дежурных сил и средств, управление силами поиска и спасания в ходе проведения ПСО (Р) осуществляется по общим и специально 
выделенным каналам связи.

3.4.2. КЦПС (АКЦПС) оснащается средствами двухсторонней связи со следующими оперативными органами:

- ГКЦПС;

- оперативными органами ЕС ОрВД;

- органами ОВД (управления полетами);

- ЦУА 4 А ВВС и ПВО ЮВО;

- органами пользователей воздушного пространства (ЦПИ), не входящими в состав филиалов «Аэронавигация Юга», «Крымаэронавигации» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

- оперативными штабами поиска в районе бедствия ВС;

- КЦПС в соседних зонах поиска и спасания;

- оперативными органами взаимодействующих органов исполнительной власти;

- организациями и медицинскими учреждениями.

# Все переговоры по сетям речевой телефонной связи должны документироваться.

# 3.4.3. Сообщения о бедствии передаются и принимаются на рабочих частотах радиообмена авиационной электросвязи для целей ОВД и по наземным каналам связи обеспечения взаимодействия органов ОВД (управления полетами), а также на международных аварийных частотах 121,5 МГц, пунктах приема информации спутниковой системы «КОСПАС - САРСАТ».

# 3.4.4. Управление силами поиска и спасания при проведении ПСО (Р) осуществляется:

# - на рабочей частоте органов ОВД;

# - на аварийной частоте - 121,5 МГц;

# - на специально выделенной частоте с поисковыми экипажами – 123,1 МГц.

# 3.4.5. Для связи поисково-спасательных воздушных судов с морскими судами в целях взаимодействия используется частота 121,5 МГц.

# 3.4.6. Для связи между воздушными судами или между воздушными судами и наземными службами, занятыми поисково-спасательными работами, дополнительно к частоте 121,5 МГц используется частота 123,1 МГц, переход на которую производится после установления связи на частоте 121,5 МГц.

# 3.4.7. Для связи с поисково-спасательными воздушными судами и органом ОВД (управления полетами) в районе поиска СПДГ и НПСК оснащаются переносными средствами связи.

# 3.4.8. Для управления при проведении поисково-спасательной операции (работы) разрабатывается схема связи между оперативными органами взаимодействующих организаций (Приложении № 8).

# IV. Обязанности должностных лиц, участвующих в организации авиационного поиска и спасания

4.1. Начальник Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта

4.1.1. Начальник Южного МТУ Росавиации отвечает за организацию и осуществление поиска и спасания, а также поисково-спасательное обеспечение в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания.

4.1.2. Начальник Южного МТУ Росавиации обязан:

1) проводить активную работу по совершенствованию единой системы авиационно-космического поиска и спасания и повышению эффективности ее функционирования;

2) руководить деятельностью организаций, подведомственных Росавиации в сфере авиационно-космического поиска и спасания;

3) знать состояние поисково-спасательного обеспечения в Южной зоне АКПС;

4) организовывать дежурство АСПС, утверждать план дежурства;

5) осуществлять контрольные функции в сфере АКПС;

6) организовывать разработку и издание организационно-методических документов по организации и проведению поиска и спасания;

7) лично принимать решение на проведение ПСО (Р), организовывать и руководить поисково-спасательной операцией (работой) в Южной зоне АКПС;

8) назначать (при необходимости) в районе бедствия руководителя ПСО (Р);

9) организовывать взаимодействие структур федеральных органов исполнительной власти при проведении ПСО (Р).

4.2. Начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания

4.2.1. Начальник ООАКПС непосредственно отвечает за состояние и организацию поиска и спасания в Южной зоне АКПС и обеспечивает деятельность Южного МТУ Росавиации в сфере АКПС, как регионального руководящего органа единой системы.

4.2.2. Начальник ООАКПС обязан:

1) разрабатывать и готовить к изданию организационно-методические документы по организации и проведению авиационно-космического поиска и спасания в Южной зоне АКПС;

2) участвовать в организации и проведении ПСО (Р) в границах Южной зоны АКПС;

3) обеспечивать размещение и работу оперативного штаба при проведении поисково-спасательной операции (работы);

4) участвовать в организации поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения) в границах Южной зоны АКПС;

5) участвовать в организации взаимодействия авиационных поисково- спасательных служб с поисково-спасательными службами других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в границах Южной зоны АКПС;

6) принимать участие в сборах, учениях, проверках, инструкторско-методических и контрольных занятиях, внезапных проверках готовности к действиям по поиску и спасанию и подготовки авиационного персонала в сфере АКПС;

7) осуществлять контроль по вопросам поисково-спасательного обеспечения, готовности регионального и местного оперативного органа ЕС АКПС в обеспечении проведения ПСО (Р);

8) проводить в Южной зоне АКПС работу, направленную на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в сфере АКПС;

9) принимать участие в проведении исследований по совершенствованию и развитию единой системы АКПС.

4.3. Директор Федерального казенного учреждения «Южный авиационный поисково-спасательный центр»

4.3.1. Директор ФКУ «Южный АПСЦ» отвечает за обеспечение руководства проведением ПСО (Р) в Южной зоне АКПС, поисковую и аварийно-спасательную подготовку спасателей РПСБ, оснащение сил и средств аварийно-спасательным имуществом и снаряжением, координацию действий авиационных сил поиска и спасания при проведении ПСО (Р).

4.3.2. В целях организации проведения ПСО (Р) и координации действий авиационных поисково-спасательных сил при их проведении директор ФКУ «Южный АПСЦ» обязан:

1) выполнять все распоряжения начальника Южного МТУ Росавиации по вопросам организации и осуществления поиска и спасания и его обеспечения;

2) организовать работу КЦПС (АКЦПС) по направлениям:

- обеспечение руководства проведением ПСО (Р);

- координация действий авиационных поисково-спасательных сил при проведении ПСО (Р), а также организация взаимодействия между ними;

- контроль готовности дежурных сил и средств к проведению ПСО (Р);

- доведение до органов ОВД (управления полетами) сведений о дежурных силах и средствах;

- принятие решения на подъем дежурных сил и средств в целях проведения ПСО (Р) или проверки их готовности;

3) организовать подготовку региональных поисково-спасательных баз по направлениям:

- готовность СПДГ к проведению ПСО (Р);

- поиск и спасание пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие;

- проведение работ по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов (за исключением космических объектов военного назначения);

- организация дежурства СПДГ на аэродромах базирования дежурных ПСВС;

- подготовка грузов к десантированию;

- оказание первой помощи потерпевшим бедствие, а также их эвакуация в медицинские учреждения или ближайшие населенные пункты (аэродромы);

- подготовка СПДГ к выживанию в условиях автономного существования.

4.4. Начальник координационного центра поиска и спасания ФКУ «Южный АПСЦ»

4.4.1. Отвечает за обеспечение руководства проведением ПСО (Р) в Южной зоне АКПС, оснащение КЦПС и подготовку персонала.

4.4.2. Начальник КЦПС обязан:

1) знать особенности зоны Южной АКПС, дислокацию сил и средств и порядок проведения ПСО (Р);

2) принимать участие в проверках состояния дежурных сил и средств в Южной зоне АКПС;

3) организовать и контролировать несение дежурства дежурными сменами КЦПС (АКЦПС);

4) контролировать составление плана дежурства авиационных сил поиска и спасания на предстоящие сутки и их готовность к проведению ПСО (Р);

5) обучать персонал КЦПС (АКЦПС) вопросам организации поиска и спасания;

6) участвовать в организации ПСО (Р) и координировать действия АСПС;

7) обеспечить при проведении ПСО (Р) взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями и учреждениями;

8) анализировать качество проведения ПСО (Р);

9) разрабатывать предложения по совершенствованию ЕС АКПС;

10) представлять установленным порядком  План проведения ПСО (Р) и Отчет о проведенной ПСО (Р);

11) докладывать о нарушениях в организации поиска и спасания директору ФКУ «Южный АПСЦ» и принимать меры к их устранению.

4.5. Начальник смены КЦПС ФКУ «Южный АПСЦ»

4.5.1. Начальник смены обеспечивает управление проведением ПСО (Р) в Южной зоне АКПС.

4.5.2. Начальник смены КЦПС (АКЦПС) обязан:

1) знать требования документов, регламентирующих организацию и функционирование единой системы АКПС;

2) знать состав и уровень подготовки дежурных сил и средств, привлекаемых к проведению ПСО (Р) в Южной зоне АКПС;

3) знать дислокацию медицинских учреждений, которые могут быть привлечены для оказания помощи потерпевшим бедствие;

4) знать метеорологическую обстановку, характер и состояние местности и возможности применения поисковых средств;

5) знать состояние аэродромов мест базирования ПСВС, состояние дежурных сил и средств, местоположение, степень и время их готовности, уровень подготовки экипажей ВС и спасателей, порядок управления ими при проведении ПСО (Р), основные тактико-технические характеристики ВС, средств поиска и спасания, порядок их применения;

6) руководить деятельностью дежурных сил и средств по организации и проведению ПСО (Р);

7) готовить предложения для начальника Управления на проведение ПСО (Р), вести план проведения ПСО (Р), готовить отчетную документацию по результатам ПСО (Р);

8) осуществлять взаимодействие с силами и средствами органов исполнительной власти, авиационных предприятий и организаций, лечебных учреждений в ходе ПСО (Р);

9) вести учет готовности дежурных сил и средств к проведению ПСО (Р), участвовать в разработке предложений по их совершенствованию;

10) контролировать метеообстановку в зоне ответственности и в районе проведения ПСО (Р);

11) принимать участие в проверках готовности дежурных сил и средств при проведении тренировок и учений;

12) доводить в установленном порядке полученную информацию о сигналах бедствия до:

- начальника Южного МТУ Росавиации;

- начальника отдела организации АКПС Южного МТУ Росавиации;

- ГКЦПС;

- оперативных органов ЕС ОрВД;

- органов обслуживания воздушного движения, входящими в состав филиалов «Аэронавигация Юга», «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также органов пользователей воздушного пространства, не входящими в состав филиалов;

- взаимодействующих органов исполнительной власти;

13) вести учет информации о ВС, терпящих и потерпевших бедствие, о ходе ПСО (Р) в журнале учета.

4.6. Диспетчер КЦПС (АКЦПС) ФКУ «Южный АПСЦ»

4.6.1. Диспетчер КЦПС (АКЦПС) ФКУ «Южный АПСЦ» принимает участие в обеспечении управления проведением ПСО (Р).

4.6.2. Диспетчер КЦПС (АКЦПС) обязан:

1) знать требования документов, регламентирующих организацию и функционирование единой системы АКПС;

2) знать состав и уровень подготовки дежурных сил и средств, привлекаемых к проведению ПСО (Р) в Южной зоне АКПС;

3) знать дислокацию медицинских учреждений, которые могут быть привлечены для оказания помощи потерпевшим бедствие;

4) знать метеорологическую обстановку, характер и состояние местности и возможности применения поисковых средств, состояние аэродромов и посадочных площадок;

5) вести учет готовности дежурных сил и средств к проведению ПСО (Р), участвовать в разработке предложений по его совершенствованию;

6) принимать участие в подготовке предложений для начальника Управления на проведение ПСО (Р), в ведении плана проведения ПСО (Р), подготовке отчетной документации по результатам ПСО (Р);

7) готовить предложения начальнику смены КЦПС (АКЦПС) по управлению поисково-спасательными силами и средствами, организации взаимодействия, привлечению дополнительных сил и средств, использованию медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим;

8) контролировать метеообстановку в районе проведения ПСО (Р).

4.7. Руководитель авиационного предприятия и организации государственной и экспериментальной авиации, силы и средства которого привлекаются к проведению ПСО (Р)

4.7.1. Руководитель авиационного предприятия и организации государственной и экспериментальной авиации, силы и средства которого привлекаются к проведению ПСО (Р), отвечает за содержание в постоянной готовности ПСВС и его экипажа, СПДГ (НПСК).

4.7.2. Руководитель авиационного предприятия, организации государственной и экспериментальной авиации обязан:

1) организовать подготовку и поддержание уровня летной подготовки экипажей ПСВС;

2) организовывать теоретическую и практическую подготовку авиационного персонала к проведению ПСО (Р), в том числе ведения радиотехнического и визуального поиска различными методами;

3) организовать размещение ПСВС и его экипажа на аэродроме или в месте, обеспечивающем выполнение договорных обязательств по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства ПСВС и экипажа с последующим, при необходимости, выполнением ПСО (Р);

4) организовать контроль готовности ПСВС и экипажа к дежурству, проведение инструктажей перед заступлением на дежурство по поиску и спасанию и доведение мер безопасности при проведении ПСО (Р);

5) организовывать комплексные тренировки с выполнением тренировочных полетов экипажей дежурных ПСВС, десантированием СПДГ и аварийно-спасательного имущества.

6) в случае осуществления дежурства по ПСО вне регламента работы аэродрома, до начала действия Договора предоставить филиалам «Аэронавигация Юга», «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (копию в Южное МТУ Росавиации) Инструкцию по организации вылета на ПСО (Р) вне регламента работы аэродрома, согласованную со службами обеспечения на аэродроме.

4.8. Персонал органов ОВД (управления полетами) соответствующей зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации

Персонал органов ОВД (управления полетами) соответствующей зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, а также органов пользователей воздушного пространства - органов ОВД (управления полетами), не входящими в состав филиалов «Аэронавигация Юга», «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обязан:

1) при нахождении воздушного судна в аварийных стадиях или в любой другой ситуации, когда безопасность полета воздушного судна не гарантируется, информацию о типе аварийной стадии и обстоятельствах, в которых находится воздушное судно, передающий орган ОВД (управления полетами) сообщать принимающему органу или любому другому органу ОВД (управления полетами), который может иметь отношение к данному полету, и в КЦПС (АКЦПС);

2) при возникновении аварийной ситуации с воздушным судном, находящимся под управлением органа диспетчерского обслуживания подхода (полетно-информационного обслуживания) или органа аэродромного диспетчерского обслуживания, данный орган ОВД (управления полетами) немедленно уведомить об этом соответствующий орган районного диспетчерского обслуживания, который, в свою очередь, обязан уведомить КЦПС (АКЦПС) и ЦУА 4 А ВВС и ПВО ЮВО;

3) кроме уведомления КЦПС (АКЦПС), уведомить о введении аварийной стадии или стадий органы, обеспечивающие аварийное оповещение в других соответствующих районах полетной информации или диспетчерских районах, зонах;

4) используя все надлежащие средства, в том числе средства связи, просить эти органы оказать помощь в поисках любой полезной информации о воздушном судне, которое, как предполагается, находится в одной из аварийной стадии;

5) собирать информацию, накопленную на каждой аварийной стадии, и после проведения необходимых уточнений передавать ее в КЦПС (АКЦПС). При этом центры полетной информации и органы районного диспетчерского обслуживания являются главными пунктами для сбора всей полетной информации, относящейся к аварийному положению воздушного судна, выполняющего полет в пределах соответствующего района полетной информации или диспетчерского района;

6) в соответствии с обстоятельствами объявлять об отмене аварийного положения;

7) обеспечить своевременное приведение в готовность и подъем дежурных АСПС, постановку им задачи в соответствие с указаниями КЦПС (АКЦПС);

8) осуществлять управление воздушным движением или предоставлять полетно-информационное обслуживание, участвующими в ПСО (Р), ПСВС;

9) обеспечить приоритет в использовании воздушного пространства ПСВС и безопасность их полетов при проведении ПСО (Р) за счет запрещения или ограничения использования воздушного пространства другими воздушными судами;

10) анализировать фактическую и прогнозируемую метеорологическую обстановку в районе поиска, на аэродромах базирования ПСВС и маршрутах их полета, доводить информацию до КЦПС (АКЦПС);

11) передавать информацию о ходе ПСО (Р) в КЦПС и эксплуатанту;

12) своевременно информировать экипажи ПСВС об изменениях навигационной, метеорологической обстановки в районе поиска;

13) определять координаты АРМ при использовании метода поиска по уровню слышимости аварийного радиомаяка;

14) осуществлять прокладку маршрута полета воздушного судна, находящегося в аварийном положении, на карте для определения вероятного последующего местоположения этого воздушного судна и его максимального удаления от последнего известного местоположения;

15) осуществлять прокладку маршрутов полетов других воздушных судов, 
о которых известно, что они находятся вблизи соответствующего воздушного судна, для определения их вероятного последующего местоположения и максимальной продолжительности полета.

16) постоянно знать местонахождение ПСВС;

17) обеспечить сохранность переговоров между органами ОВД (управления полетами), экипажами ВС, терпящих или потерпевших бедствие, экипажами ПСВС и дежурной смены КЦПС (АКЦПС), средств объективного контроля о маршруте полета ВС.

4.9. Оператор аэродрома базирования ПСВС

4.9.1.Оператор аэродрома базирования ПСВС обязан выделить и обеспечить:

1) ПСВС местом стоянки, обеспечивающее приведение его в готовность к вылету в установленные сроки (30 минут – летом, 45 минут – зимой) с учетом предоставления приоритета в запуске и выруливании их на тяге собственных двигателей (без использования буксира);

2) первоочередное выделение технических средств для подготовки ПСВС 
к вылету;

3) доступ экипажа ПСВС и технического состава к дежурному ПСВС для подготовки его к вылету в установленные сроки (30 минут – летом,45 минут – зимой).

4.9.2. В случае осуществления дежурства по ПСО вне регламента работы аэродрома, разрабатывается совместно с авиакомпанией Инструкция по организации вылета на ПСО (Р) вне регламента работы аэродрома.

4.10. Федеральные органы исполнительной власти

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также авиационные предприятия и организации государственной и экспериментальной авиации обязаны обеспечить немедленную передачу сообщения об авиационном событии или передавать такое сообщение, а также участвовать в организации поиска потерпевшего бедствие воздушного судна и до прибытия поисковых и аварийно-спасательных сил и средств принимать неотложные меры по спасанию людей, оказанию им первой помощи, охране данного воздушного судна и находящихся на его борту документации и имущества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

к Инструкции по поиску и спасанию

Приложение № 1

# Справочные данные

# об оперативных органах, взаимодействующих при организации поиска и спасания в Южной зоне АКПС

| Южное МТУ Росавиации |
| --- |
| Начальник Управления | Почтовый адрес: | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 40 |
|  | АФТН: | УРРУЗЬУЬ |
|  | Телефон: | 8863-269-65-00 |
|  | Факс: | 8863-269-65-08 |
|  | E-mail: | ug@ug.favt.ru |
|  | АФТН: | УРРУЗЬУЖ |
| Заместитель начальника Управления | Телефон: | 8863-269-65-14 |
|  | E-mail: | ug@ug.favt.ru |
| Начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания | Телефон: | 8863-272-67-35 |
|  | Отдел: | 8863-269-65-21 |
|  | E-mail: | ooakps@ug.favt.ru |
| ФКУ «Южный АПСЦ» |
|  | Почтовый адрес: | 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 148 |
|  | Телефон: | 8863-264-33-07 |
|  | АФТН: | УРРРЗЬЦЦ |
|  | E-mail: | fgu_ygapsc@mail.ru |
| Авиационный координационный центр поиска и спасания ФКУ «Южный АПСЦ» |
| Начальник смены – руководитель АСР | Телефон: | 8863-272-39-59 |
|  | Моб. телефон: | 8-928-102-96-24 |
|  | АФТН: | УРРРЗЬЦЦ |
|  | E-mail: | kcps@uralapsc.ru |
| Диспетчер Крымского АКЦПС филиала ФКУ «Южный АПСЦ» | Телефон: | 83652-59-59-11 |
|  | Моб. телефон: | 8-978-040-70-95 |
|  | E-mail: |  |
| Региональный центр ЕС ОрВД (г. Ростов-на-Дону) Центр планирования и координирования использования воздушного пространства |
| Начальник РегЦ ЕС ОрВД | Телефон: | 8 863 272-30-70 |
| Заместитель начальника РегЦ ЕС ОрВД – начальник ЦП ИВП | Телефон: | 8 863 272-31-59 |
| Заместитель начальника РегЦ ЕС ОрВД – начальник РДЦ | Телефон: | 8 863 272-39-86 |
| Начальник смены ЦП ИВП РегЦ ЕС ОрВД | Телефон: | 8 863 272-37-96 |
|  | E-mail: | dcpk@yug.gkovd.ru |
|  | Факс: | 8 863-272-37-98 |
| Районный диспетчерский центр (РДЦ) |
| Руководитель полетов РДЦ | Телефон: | 8 863 272-32-50 |
|  | E-mail: | srecrut@yug.gkovd.ru |
| Региональный центр ЕС ОрВД (г. Симферополь) Центр планирования и координирования использования воздушного пространства |
| Начальник РегЦ ЕС ОрВД | Телефон: | 8 3652 605 011 |
|  | АФТН: | УРФЖЗРЗЬ |
| Заместитель начальника РегЦ ЕС ОрВД – начальник ЦП ИВП | Телефон: | 8 3652 605-017 |
| Заместитель начальника РегЦ ЕС ОрВД – начальник РДЦ | Телефон: | 8 3652 605-018 |
| Начальник смены ЦП ИВП РегЦ ЕС ОрВД | Телефон: | 8 3652 605-282 |
|  | E-mail: | cpksmf@crimeaovd.ru |
|  | Факс: | 8 3652 605-227 |
| Районный диспетчерский центр (РДЦ) |
| Руководитель полетов РДЦ | Руководитель полетов РДЦ | Руководитель полетов РДЦ |
| 4 А ВВС и ПВО ЮВО |
| Оперативный дежурный ТЦУ | Телефон: | 8 863 232-44-29 |
| Начальник смены ЦУА | Телефон: | 8 863 232-75-55 |

Приложение № 2

Перечень мест дислокации поисковых и аварийно-спасательных сил и средств на территории Южной зоны АКПС, общее количество и типы дежурных поисково-спасательных воздушных судов и спасательных парашютно-десантных групп

| № п/п | Тип ПСВС | Аэродром базирования | Регламент дежурства, сроки готовности (минут лето/зима) | Ведомственная принадлежность ПСВС | Радиус действия ПСВС (не ˂, км) | Наличие СПДГ (НПСК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ми-8 (Ка-32) | Астрахань | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Аэронавигация Юга» | 280 км | СПДГ |
| 2 | Ми-8 | Волгоград (Гумрак) | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Аэронавигация Юга» | 280 км | СПДГ |
|  | Ан-26 |  |  |  | 900 км |  |
| 3 | Ми-8 (Ка-32) | Махачкала (Уйташ) | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Аэронавигация Юга» | 280 км | СПДГ |
| 4 | Ми-8 (Ка-32) | Минеральные Воды | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Аэронавигация Юга» | 280 км | СПДГ |
| 5 | Ми-8 | Ростов-на-Дону (Платов) | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Аэронавигация Юга» | 280 км | СПДГ |
| 6 | Ми-8 | Ростов-на-Дону (Северный) | В период проведения полетов экспериментальной авиации | ПАО «Роствертол» экспериментальная авиация | 280 км | СПДГ |
| 7 | Ми-8 (Ка-32) | Сочи | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Аэронавигация Юга» | 280 км | СПДГ |
| 8 | Ми-8 (Ка-32) | Симферополь | круглосуточно 30/45 | Авиакомпания в соответствии с договором с филиалом «Крымаэронавигация» | 280 км | СПДГ |

Всего в Южной зоне АКПС силы и средства ПСО:

Гражданская авиация

ПСВС типа Ми-8 (Ка-32) – 7 ед., типа Ан-26 – 1 ед. – круглосуточно.

ПСВС типа Ми-8 в период проведения полетов.

СПДГ – 7 групп (из состава Астраханской, Волгоградской, Махачкалинской, Минераловодской, Ростовской, Сочинской, Симферопольской РПСБ).

Государственная и экспериментальная авиация

ПСВС типа Ми-8 (Ка-27), Ан-12 (26) – в местах базирования по регламенту.

Руководители авиационных организаций государственной и экспериментальной авиации назначают на дежурство силы и средств своим решением, в соответствии с решаемыми задачами.

Актуальная информация о составе авиационных сил поиска и спасания на территории Российской Федерации размещена на официальном сайте Росавиации в разделе «Деятельность» (Поиск и спасание – Базирование сил и средств поиска и спасания).

Приложение № 4

Справочные данные

взаимодействующих органов исполнительной власти

| Федеральные органы исполнительной власти | № телефона оперативного органа |
| --- | --- |
| МЧС России Южный федеральный округ 8 (8632) 240-60-45 |
| ГУ МЧС России по Республике Адыгея (г. Майкоп) | 8 (8772) 56-80-78 |
| ГУ МЧС России по Республике Калмыкия (г. Элиста) | 8 (84722) 9-99-99 |
| ГУ МЧС России по Краснодарскому Краю | 8 (861) 268-64-40 |
| ГУ МЧС России по Астраханской области | 8 (8512) 39-99-99 |
| ГУ МЧС России по Волгоградской области | 8 (8442) 78-99-99 |
| ГУ МЧС России по Ростовской области | 8 (863) 240-36-79 |
| ГУ МЧС России по Республике Крым (г. Симферополь) | 8 (3652) 55-09-01 |
| ГУ МЧС России по г. Севастополь | 8 (8692) 65-55-10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ 8(8793) 40-53-60; 8(8793) 40-53-00 |
| ГУ МЧС России по Республике Дагестан | 8 (8722) 39-99-99 |
| ГУ МЧС России по Республике Ингушетия | 8 (8734) 55-17-45 |
| ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | +7 (8662) 74-06-05, +7 (8662) 74-35-38 |
| ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике | +7 (8782) 26-01-00 |
| ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания | +7(8672)25-84-32 |
| ГУ МЧС России по Ставропольскому краю | +7 (800) 707-95-66 |
| ГУ МЧС России по Чеченской Республике﻿ | 8 (8712) 33-24-25 |

| ГУ МВД России по ЮФО 8 (863) 250-56-05 |
| --- |
| ГУ МВД России по Республике Адыгея (г. Майкоп) | (8772) 59-62-47, (8772) 59-63-20 |
| ГУ МВД России по Республике Калмыкия (г. Элиста) | (84722) 4-09-64 |
| ГУ МВД России по Краснодарскому Краю | 8 (861)-224-80-30 |
| ГУ МВД России по Астраханской области | (8512) 40-09-02, 40-00-15 |
| ГУ МВД России по Волгоградской области | 8 (8442) 30-43-45, 33-24-71 |
| ГУ МВД России по Ростовской области | 8 (863) 249-33-44; 249-34-01. |
| ГУ МВД России по Республике Крым | +7 (3652) 73-46-13 |
| ГУ МВД России по г. Севастополь | 8 (8692) 54-64-64 |
| ГУ МВД России по СКФО (8793) 32-59-98 |
| МВД по Республике Дагестан | (8722) 99-44-98, 36-70-12, 98-48-48 |
| МВД по Республике Ингушетия | 8(8734) 55-01-54, 55-20-06 |
| МВД по Кабардино-Балкарской Республике | (8662) 49-50-62 |
| МВД по Карачаево-Черкесской Республике | +7 (8782) 29 22 05 |
| МВД по Республике Северная Осетия-Алания | 8 (867-2) 59-46-99, 59-46-00; |
| ГУ МВД России по Ставропольскому краю | (8652) 30-44-44, ф. 26-63-26 |
| МВД по Чеченской Республике | 8 (8712) 29-62-00, 29-64-29 |
| Минобороны России |
| Оперативный дежурный ТЦУ 4 А ВВС и ПВО 4 А ВВС и ПВО г. Ростов-на-Дону | 8(863)232-44-29 |
| ЦУА 4 А ВВС и ПВО | 8(863)232-75-55 |
| Росморречфлот |
| ФГБУ «Спасательно-координационный центр» Росморречфлота» | 8 (495)626-10-52 |

Перечень оперативно-диспетчерских служб центров медицины катастроф

в субъектах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов,

республики Крым

| Ростовская область | 344022, г. Ростов-на-Дону, Ул. Благодатная 170 | Факс: 2-97-02-60 Тел.: 2-97-02-61, 2-97-02-62, 2-97-02-63 |
| --- | --- | --- |
| Республика Адыгея | 385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел.: (8772) 53-46-81 |
| Астраханская область | 414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 10/14 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел.:(8512) 441451, 339200 |
| Волгоградская область | 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел./факс: (8442) 362434 |
| Республика Дагестан | 367030, г. Махачкала, пер. Пирогова, 3 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел./факс: (8722) 67-72-20, 67-72-32, 62-94-95 |
| Республика Ингушетия | 386100, г. Назрань, ул. Бакинская 79А | Оперативно-диспетчерский отдел: тел./факс: (8732) 222426 (06) |
| Республика Кабардино-Балкария | 360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 28 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел.: (8662)770199 |
| Республика Карачаево-Черкессия | 369000, г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел.: (8782) 262112 |
| Республика Калмыкия | 358014, г. Элиста, Восточная промзона, проезд 3 | Оперативно-диспетчерский отдел: санавиации: тел.: (84722)312035 (32) |
| Краснодарский край | 350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 28 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел. (861) 275-51-68 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 362048, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 57 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел.: (8672) 558934 |
| Ставропольский край | 355026 г. Ставрополь ул. Пригородная, 226 | Оперативно-диспетчерский отдел: тел./факс: (8652) 36-78-70 (74) |
| Чеченская Республика | 364060, г. Грозный, ул. Сочинская, 85 | Оперативно-диспетчерский отдел: (938) 9984775 |
| Республика Крым | г. Симферополь Ул. 60 лет Октября 30 | Оперативно-диспетчерский отдел: (978)7321132 (33) |

Приложение № 5

Схема

оповещения дежурных аварийных и поисково-спасательных сил и средств

о воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие

В каждом центре ОВД и авиапредприятии разрабатывается схема оповещения применительно к условиям базирования

Радио связь

ГГС

Телефон

Приложение № 6

Содержание

Плана проведения ПСО (Р)

При проведении ПСО (Р) в КЦПС на карте масштаба 1:500000 или с использованием информационной системы «Поиск» (при визуальном поиске на карте масштаба 1:200000) разрабатывается План проведения ПСО (Р) в который должны быть внесены:

1. «легенда» о потерпевшем бедствие воздушном судне;

2. маршрут полета воздушного судна;

3. данные радиолокационной проводки, время потери радиосвязи, радиопеленги, запрашиваемые экипажем воздушного судна, потерпевшем бедствие;

4. границы вероятного района бедствия (района поиска);

5. силы и средства, привлекаемые для осуществления поиска;

6. силы и средства взаимодействующих предприятий и организаций;

7. маршрут полета поисково-спасательного воздушного судна на радиотехнический поиск и полоса обследования радиотехническим способом;

8. квадраты, на которые разделен район поиска в соответствии с установленной сеткой визуального поиска;

9. время вылета поисково-спасательного воздушного судна и выхода НПСК на поиск;

10. аэродромы и места базирования сил и средств, участвующих в ПСО (Р);

11. основные и вспомогательные пункты управления;

12. маршрут полета воздушного судна - ретранслятора;

13. район аэрофотосъемок;

14. должности и фамилии:

14.1. руководителя ПСО (Р) в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания;

14.2. начальника смены регионального КЦПС;

14.3. руководителя ПСО (Р) в районе бедствия;

14.4. руководителя местного оперативного органа;

15. состав экипажа и количество пассажиров (груза);

16. местоположение медицинских учреждений;

17. метеоусловия в районе поиска.

Приложение № 7

# ОТЧЕТ

# о проведенной поисково-спасательной операции (работе)

# по вертолету (самолету) ________, регистрационный номер _________

# тип ВС

# (высылается в семидневный срок после ее окончания)

1. Порядковый номер поисково-спасательной операции (работы) (далее - ПСО (Р) с начала года ____________________

2. Дата  _______________

3. Зона авиационно-космического  поиска и спасания (далее АКПС) и район поиска и спасания _____________________

4. Последний пункт вылета и намеченный пункт посадки воздушного судна, потерпевшего бедствие ________________

5. Характер задания ___________________________________________________________________________________

6. Обстоятельства происшествия __________________________________________________________________________

7. Руководство поиском:

Руководитель ПСО (Р) в зоне АКПС ____________________________________________________________________

Региональный оперативный орган единой системы АКПС-КЦПС  __________________________________________

Местный оперативный орган  единой системы АКПС _____________________________________________________

8. Метеоусловия, характеристика местности: ________________________________________________________________

9. Данные об экипаже, потерпевшем бедствие:

| Тип воздушного судна, принадлежность, номер рейса | Фамилия, инициалы командира экипажа, позывной, количество членов экипажа, их состояние, количество пассажиров, их состояние | Наличие и тип аварийных радиомаяков, радиостанций, тип НАЗа | Азимут, удаление места (района) бедствия от КТА вылета поисково-спасательного воздушного судна (ПСВС) |
| --- | --- | --- | --- |

10. Дежурные и дополнительные силы и средства, привлекаемые к поиску (здесь и далее - время  UTC):

| Аэродром базирования, принадлежность дежурных и дополнительных средств | Дежурные и дополнительные средства | Степень готовности | Наличие и тип АРК-У2(УД) | Кем и когда дана команда на вылет (выход) | Время вылета (выхода) (начало ПСО(Р) | Удаление от места бедствия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Ход поиска и затраты на ПСО (Р)

| Время бедствия (UTC, местное) | Время выполнена операция (часы, минуты) | Обследовано площадей (кв. км): | Количество полетов налет (час. мин) | Количество привлекаемого личного состава | Другие данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доклад | ПСО (Р) начата | Обнаружение радиотехнически – визуально | Посадка ПСВС Подход спасателей | Пострадавшие, эвакуировано (человек) Взлет ПСВС | Посадка ПСВС на аэродроме вылета | ПСО (Р) закончена | Радиотехническим способом | Визуально | Воздушным фотографированием, тепловизорами, другими ТС |  |  |  |
|  | в КЦПС Тлф Тлг | в ГКЦПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Таблица может быть дополнена необходимыми пояснения и дополнениями отражающими ход и особенности поиска.

12. Ущерб, причиненный на местности _____________________________________________________________________

13. Причины, оказавшие существенное влияние на ход, продолжительность и результаты поиска  __________________

14. Анализ проведенной ПСО (Р):

а) оценка соответствия организации и проведения ПСО (Р), положительный опыт________________________________

б) основные недостатки __________________________________________________________________________________

в) предложения по совершенствованию ПСО (Р) _____________________________________________________________

Начальник Управления 													                        А.И. Иванов

«       »  ______________ 20__ г.

Приложение № 8

Схема связи и управления при проведении ПСО (Р)

«КОСПАС-САРСАТ»

ПСВС

ПСВС

Место бедствия

Телефонная связь

Мобильная связь

121,5 МГц  Аварийный канал

2182  КГц   Радио канал связи

/               123,1 МГц  Радио канал связи

/	        406   МГц  Аварийный канал

Приложение № 9

БЛАНК

постановки задач руководителем полетов аэродрома (района)

экипажу ПСВС на проведение ПСО (Р)

Дата ______________ ПСВС_________________ Ф.И.О. КВС_________________________

| Принятая информация | Источник Информации (время (UTC)) | Кому передано (время (UTC)) |
| --- | --- | --- |
| Информация об авиационном событии |
| - дата и время (UTC) авиационного события - вид события - тип ВС, регистрационный номер, номер рейса - место (азимут, удаление от КТА, широта, долгота, высота полета, участок ВТ, район РЦ/РПИ) - количество пассажиров и членов экипажа - метеолологическая информация (прогноз) в месте АС и месте базирования ПСВС - запас светлого времени суток |  |  |  |
| Стадия аварийности воздушного судна: |
| неопределенности |  |  |  |
| тревоги |  |  |  |
| бедствия |  |  |  |
| Сигнал оповещения: |
| «Готовность» |  |  |  |
| «Тревога» |  |  |  |
| Распоряжение на вылет ПСВС |
| Вылет/посадка ПСВС |
| Взлет ПСВС с аэродрома базирования |  |  |  |
| Посадка ПСВС на месте АС количество пострадавших) |  |  |  |
| Взлет ПСВС с места АС (количество эвакуированных пострадавших) |  |  |  |
| Посадка ПСВС на аэродроме базирования |  |  |  |
| Постановка задачи ПСВС |
| Рекомендуемый маршрут (квадрат) и способ поиска, характеристика местности |  |  |  |
| Включение специального оборудования, позволяющего вести запись и предоставления трековой информации |  |  |  |
| Очередность обследования района поиска по квадратам (палетка с сеткой визуального поиска) |  |  |  |
| Прогноз метеоусловий по маршруту (в месте АС) |  |  |  |
| Расчетное время полета до места АС |  |  |  |
| Порядок связи с органами ОВД (управления полетами) и другими ПСВС |  |  |  |
| Порядок передачи информации о ходе ПСО (Р) (доклады о результатах поиска. |  |  |  |
| Информация о наличие аварийно-спасательных средств у ВС, с которым произошло АС (если известно) |  |  |  |
| Другая информация, известная на момент авиационного события |

_________________				__________________		________________

должность					подпись					Ф.И.О.

«____» __________20___ г.

Приложение № 10

ОТЧЕТ

командира поисково-спасательного воздушного судна о проведенной ПСО (Р)

На самолете (вертолете) _______________________________________________

(указать тип воздушного судна и его учетный номер)

1.  Фамилия,  имя,  отчество  (при наличии) командира воздушного судна, выполнившего поисково-спасательную  операцию  (работу)  и (или) принявшего участие в ее обеспечении, _____

2. Дата и аэродром (площадка) вылета _____________ ____________________

(ДД.ММ.ГГГГ) 	(аэродром (площадка)

3. Время вылета в формате  всемирного  координированного  времени (UTC)___________________

4. Состав (количество) спасательной   парашютно-десантной   группы (наблюдателей) на борту___

5. Метод и способы поиска (вид обеспечения) _____________________________________________

6. Выделенный маршрут и район поиска (обеспечения) ____________________________________

(указываются названия населенных пунктов или географические координаты)

7. Фактически осмотренный район поиска _____________________________________________

(указываются названия населенных пунктов или географические координаты)

8. Высота полета при поиске  (обеспечении) ___________________________________________

9. Время в формате всемирного координированного времени (UTC):

начала поиска (обеспечения) ________________________________________________________

окончания поиска (обеспечения) _____________________________________________________

10. Характеристика местности ________________________________________________________

11. Способ десантирования спасательной  парашютно-десантной группы и грузов ______________

12. Обнаружено (не обнаружено) воздушное судно, терпящее (потерпевшее) бедствие, его тип и учетный номер (государственный и регистрационный опознавательные знаки гражданского воздушного судна, учетный опознавательный знак государственного воздушного судна) или космический объект (спускаемый аппарат) _______________________________________________

13. Сведения об объекте поиска (заполняются  при  обнаружении потерпевшего бедствие воздушного судна или космического объекта (спускаемого аппарата):

время обнаружения в формате всемирного координированного времени (UTC) ______________

координаты или эпицентр нахождения относительно характерного географического местоположения _____________________________________________________________________

(указываются названия населенных пунктов или географические координаты)

состояние объекта поиска _________________________________________________________

места обнаружения основных элементов воздушного судна _______________________________

количество и состояние пассажиров и членов экипажа ___________________________________

сигналы (информация), полученные от потерпевших бедствие _____________________________

14. Десантируемые грузы и результаты выброски (спуска) __________________________________

15. Частоты радиосвязи, использовавшиеся при выполнении задания _________________________

16. Дата и аэродром (площадка) посадки ____________ ___________________

(ДД.ММ.ГГГГ)      (аэродром (площадка)

17. Время посадки в формате всемирного координированного  времени (UTC) _______________

18. Погода в районе проведения поисково-спасательной операции  (работы) _________________

| Командир воздушного судна |
| --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

Примечание:

- В КЦПС предоставляются, по возможности, треки полета ПСВС (или координаты входа/выхода в указанный квадрат).

- По решению Руководителя ПСО (Р) отчет может представляться по итогам каждого вылета (каждого дня проведения ПСОР)).

# Отчет

# начальника НПСК о проведенной поисково-спасательной операции (работе)

По окончании ПСО (Р) начальник НПСК обязан направить отчет о результатах поиска с указанием следующих сведений:

- аэродром дежурства, степень готовности;

- пофамильный состав НПСК;

- поставленная задача;

- время и дата получения команды на поиск;

- фактическое время выхода в назначенный район поиска;

- удаление района поиска от аэродромов дежурства;

- способ доставки и время прибытия в район поиска;

- погода в районе поиска;

- какие способы поиска применялись;

- время начала и окончания поиска;

- результаты поиска;

- осмотренный район;

- характеристика местности;

- объект поиска найден (не найден);

- местонахождение объекта поиска и его состояние;

- количество и состояние потерпевших;

- средства связи и используемые частоты для радиосвязи (какой центр ОВД);

- используемое имущество;

- снаряжение и израсходованные продукты в процессе ПСО(Р);

- предложения по совершенствованию ПСО(Р) и дополнительные данные.

Дата и подпись.

Примечание:

- В КЦПС предоставляются, по возможности, треки обследования местности (координаты входа/выхода в указанный квадрат).

- По решению руководителя ПСО (Р) отчет может представляться по итогам каждого выхода (каждого дня проведения ПСО (Р)).

# Отчет

# старшего СПДГ о проведенной

# поисково-спасательной операции (работе)

По окончании ПСО (Р) старший СПДГ обязан направить отчет о результатах поиска с указанием следующих сведений:

- Сигнал «Тревога» («Готовность») объявлен

«__» _____ 20__г.  в _____ ч._____ мин.

2. Время вылета  в _____ ч. _____ мин.

3. Прибытие на место бедствия «__» ____ 20__ г.   в_____ ч. _____ мин.

4. Время начала спасательных работ в_____ ч. _____ мин.

5. Время окончания спасательных работ в _____ ч. _____ мин.

6. Время затраченное на поиск _____ ч. _____ мин.

7. Выполненные работы:

7.1. Обнаружение места бедствия _________________________________

7.2. Обнаружение пострадавших __________________________________

7.3. Оказание первой помощи _____________________________________

7.4. Подготовка площадки для посадки ВС _________________________

7.5. Эвакуация пострадавших с места бедствия ______________________

7.6. Прочие работы _____________________________________________

8. Способ доставки:

8.1. Посадочным способом _______________________________________

8.2. Десантирование с СУР или лебедкой ___________________________

8.3. Десантирование с парашютом _________________________________

9. Результаты выполнения задания:

9.1. Спасено пассажиров _________________________________________

9.2. Спасено членов экипажа _____________________________________

9.3. Оказана первая помощь (кол-во человек) _______________________

9.4. Количество погибших _______________________________________

10. Особенности ПСО(Р)___________________________________________

11. Замечания и предложения _______________________________________

Дата и подпись.

Примечание:

- В КЦПС предоставляются, по возможности, треки обследования местности (координаты входа/выхода в указанный квадрат).

- По решению Руководителя ПСО (Р) отчет может представляться по итогам каждого выхода (каждого дня проведения ПСО (Р)).

# Отчет

# Руководителя полетов АДЦ (РДЦ) ЕС ОрВД о проведенной

# поисково-спасательной операции (работе)

По окончании ПСО (Р) обязан направить отчет о результатах поиска с указанием следующих сведений:

- Время получения информации о ВС потерпевшем (терпящем) бедствие;

- Источник получения информации о ВС потерпевшем (терпящем) бедствие;

- Время объявление сигнала Тревога (Готовность) для АСПС;

- Время доведения информации о ВС потерпевшем (терпящем) бедствие в КЦПС;

- Результаты анализа воздушной обстановки на предмет возможности перенацеливания ВС в район поиска;

- Реализация решений по перенацеливанию ВС в район поиска;

- Информация, поступающая от экипажей ПСВС (перенацеленных ВС) о ходе и результатах поиска;

- Описание основных этапов ПСО (Р);

- Предложения по проведению ПСО (Р) на следующие сутки.

Дата и подпись.

Примечание:

- При необходимости в КЦПС предоставляется информация о маршруте полета ПСВС, другая необходимая информация (средства объективного контроля);

- По решению Руководителя ПСО (Р) отчет может представляться по итогам каждого вылета (каждого дня проведения ПСО (Р)).

VI. Листы изменений и дополнений к Инструкции

| № поправки | Количество страниц | Дата утверждения поправки (номер, дата приказа) | Дата начала применения поправки | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

Лист регистрации изменений брошюровки Инструкции

| Номер, дата утверждения поправки | Номера изъятых листов | Номера вставленных листов | Количество листов в плане после внесения изменений | Дата изменения брошюровки | Подпись лица изменившего брошюровку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Text boxes

Приложение № 3

Руководитель

ФАВТ (Росавиация)

ГЦ ЕС ОрВД

ГКЦПС

Начальник

Южного МТУ Росавиации

РегЦ ЕС ОрВД

РКЦПС

(АКЦПС)

Телеграммы АФТН

согласно Табеля

срочных донесений

- ОД РЦУ штаба ЮВО

- ОД ТЦУ 4 А ВВС и ПВО ЮВО

- ОД ГУ МЧС России по РО

- ОД ГУ МЧС России по Ставропольской край

- ОД СКРЦ МЧС России

- Центры  медицины катастроф

- Центральный, Приволжский РКЦПС (по плану взаимодействия)

РП РДЦ

АДП

РПА

Дежурный

экипаж ПСВС

ПСВС

ПДСП

Диспетчер ОВД

Начальник

РЛЧС

СПДГ

СПАСОП

аэропорта

ВС терпящее

бедствие

План ПСО (Р) графическая часть                                                                  (Образец)

Приложение №9

к разделу  III Инструкции

Приложение №9

к разделу  III Инструкции

ГЦ ЕС ОрВД

ППИ «КОСПАС-САРСАТ»

ГКЦПС

Центр Медицины катастроф

РегЦ ЕС ОрВД

РКЦПС

(АКЦПС)

Орган ОВД (управления полетами)

РПСБ СПДГ

МСКЦ

МСПЦ

ПДСП (ЦУР)

аэропорта

НПСК

Базовая станция